济南天邦化工有限公司

突发环境事件应急预案

预案编号：JNTBHG-YJ-201801

编制单位：济南天邦化工有限公司

发布人：

批准日期：2018年  月    日

执行日期：2018年  月  日

济南天邦化工有限公司

编制日期：2018年6月

突发环境事件应急预案批准页

编制：（人员签名）                 2018年    月    日

评估：（人员签名）                   2018年    月    日

复核：（人员签名）                 2018年    月    日

批准：（人员签名）                 2018年    月    日

突发环境事件应急预案发布令

为贯彻《中华人民共和国突发事件应对法》及其它国家法律、法规及有关文件的要求，有效防范应对突发环境事件，保护人员生命安全，减少单位财产损失，减少突发事件对环境的影响，本单位成立编制小组，在前期对我单位进行了风险评估和应急资源调查的基础上，编制了《济南天邦化工有限公司突发环境事件应急预案》。该预案是本单位实施应急救援的规范性文件，用于指导本单位针对突发环境事件的应急救援行动。

本突发环境事件应急预案，于2018年   月   日批准发布，2018年   月   日正式实施。本单位内所有部门均应严格遵守执行。

济南天邦化工有限公司

主要负责人：

年    月   日

目    录

1 总则	1

1.1 编制目的	1

1.2 编制依据	1

1.3 适用范围	3

1.4 应急预案体系	3

1.5工作原则	4

2 基本情况	6

2.1企业基本情况介绍	6

2.2 生产工艺简介	6

2.3 环境风险源基本情况	10

2.4 企业周边环境风险受体	12

3 环境风险源与环境风险评价	15

3.1 环境风险源识别	15

3.2 风险等级确定	16

3.3环境风险影响分析	17

4 组织指挥体系及职责	20

4.1 组织体系	20

4.2 指挥机构	20

4.3 现场指挥机构与职责	21

4.4 应急小组及其职责分工	22

5 预防与预警机制	24

5.1 环境风险源监控	24

5.2预防措施	24

5.3 预警及措施	25

5.4 预警发布、调整与解除	27

6 应急处置	29

6.1 应急响应	29

6.2 应急措施	31

6.3 抢险、救援及控制措施	34

6.4应急监测	37

6.5 应急终止	37

6.6信息报告与发布	38

7 后期处置	41

7.1 善后处置与恢复重建	41

7.2 调查与评估	42

8 应急保障	44

8.1 应急队伍保障	44

8.2 资金保障	44

8.3 通讯与信息保障	44

8.4 应急物资储备保障	45

8.5 其它保障	45

9 监督管理	47

9.1 培训与演练	47

9.2 奖励与责任追究	50

10 附则	52

10.1 术语和定义	52

10.2 制定与修订	52

10.3 应急预案实施	53

11 附件与附图	54

附件1：现场处置方案、	55

附件2：项目涉及危险化学品理化性质表	75

附件3：应急救援通讯录	84

附件4：应急物资储备清单	86

附件5：应急监测方案	87

附图1 项目位置图	90

附图2 环境受体分布图	91

附图3 平面布置图及雨水、污水管网图	92

附图4 应急疏散图	93

附图5 应急资源分布图	94

# 1 总则

## 1.1 编制目的

保障公司运营期间的设备和人身安全，提高应对运营期间突发环境事件处理能力，为高效、有序地做好本公司突发环境事件应急处置工作，提高事件应对能力，加强企业与政府应对工作衔接，最大限度减少污染范围，把突发事件造成的影响降低到最低程度，保障员工身体健康和企业财产安全，维护社会稳定，建立健全环境污染事件机制，特制订本应急预案。

## 1.2 编制依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第9号）；

（2）《中华人民共和国大气污染防治法》（中华人民共和国主席令第32号）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（中华人民共和国主席令第87号）；

（4）《中华人民共和国固体废物污染防治法》（人民共和国主席令第31号）；

（5）《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第69号）；

（6）《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令 第13号）；

（7）《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第6号）；

（8）《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）；

（9）《职业性接触毒物危害程度分级》（GB5044－2010）；

（10）《工业场所有害因素职业接触限值—化学有害因素》（GBZ2.1－2007）

（11）《关于加强环境应急管理工作的意见》（环发[2009]130号）；

（12）《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令 第34号）；

（13）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）；

（14）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）；

（15）《突发环境事件信息报告办法》环境保护部令第17号；

（16）《国家突发环境事件应急预案》（国办函〔2014〕119号）；

（17）《山东省突发事件应急预案管理办法》（鲁政办发〔2014〕15号）；

（18） 《山东省突发事件应对条例》（省人大常委会公告第120号，2012.5.31）；

（19）山东省环保厅《关于构建全省环境安全防控体系的实施意见》（鲁环发[2009]80号）；

（20）山东省环保厅关于印发《山东省环境保护厅突发环境事件应急预案》的通知（鲁环发〔2012〕85号）；

（21）《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2009）；

（22）《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）；

（23）《危险化学品目录》（2015年版）；

（24）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）；

（25）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单环发（2013年36号文）；

（26）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单环发（2013年36号文）；

（27）《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2010）；

（28）《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）的公告》（环境保护部公告2016年第74号）；

（29）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）；

（30）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；

（31）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

（32）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

（33）《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）；

（34）《土壤环境质量标准》（GB15618-2008）；

（35）《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）》（环办应急[2018]8号）；

（36）《济南市突发环境事件应急预案》济政办字〔2017〕67号文；；

（37）《济南天邦化工有限公司35000吨/年环保安全型复配农药加工项目环境影响评价报告表》；

（38）《济南天邦化工有限公司环境风险评估报告》、《济南天邦化工有限公司应急资源调查报告》。

## 1.3 适用范围

本应急预案适用于济南天邦化工有限公司全厂范围内发生的人为或不可抗拒的自然因素造成的大气、水体、固体废弃物、危险化学品等环境污染和生态破坏事件及次生或衍生环境事件的应急工作，一般或较大或重大的突发环境事件。主要包括以下几个方面：

- 甲醇、二甲苯、油酸甲脂、乙草胺、草甘膦等储罐储存、使用、装卸过程发生物料泄漏、火灾、爆炸等造成的突发环境事件；

- 生产车间、仓库发生物料泄漏、火灾、爆炸等造成的突发环境事件；

- 天然气管道泄漏、火灾、爆炸等造成的突发环境事件。

## 1.4 应急预案体系

济南天邦化工有限公司环境突发事件应急预案为综合应急预案，单独编写了罐区突发事件、搅拌釜突发事件现场处置方案，详细内容见附件1。应急预案包括总则、公司基本情况、环境风险源与环境风险评价、应急救援组织指挥体系及职责、预防与预警、应急响应及处置、后期处置、应急保障、宣传培训与演习、责任与奖惩、预案的评审备案发布和更新、应急预案实施、附录组成。

当企业发生事故，涉及对环境的污染问题时，企业在启动现场处置方案的同时，一同启动突发环境事件应急预案，针对厂内产生的较大、一般环境污染或事故对环境造成的次生污染，立即展开环境应急救援。

当公司发生火灾事件时，企业安全管理制度和突发环境事件应急预案同时启动，安全管理制度关注企业内部和外部的生命安全，突发环境事件应急预案关注火灾事件发生后的环境后果及次生污染危害，相互补充、相互配合，能使企业内部和周围生命财产安全及周边环境得到最大程度的保护。随着火灾增大，安全处置更加关注火势的蔓延及控制情况，环境应急处置需要关注灭火过程中产生的消防废水，防止消防废水漫流出厂界造成污染。

企业应加强与应急预案相关部门的协调与沟通，确保上下级应急预案之间和同一层面应急预案之间的衔接协调，增强应急预案体系的协调性。下级应急预案与上一级应急预案相互抵触、不衔接的，由上一级应急预案制定单位负责协调修订；必要时，由上一级人民政府负责协调修订。应和周边企业建立良好的应急互助关系，在重大事故发生后，相互支援。

各预案之间的关系情况见图1-1。

图1-1 公司突发环境事件应急预案关系图

## 1.5工作原则

（1）坚持救人第一、环境优先的原则。一旦发生突发环境事件，紧急救治伤员，保证人身安全为前提，最大程度消除或减轻突发环境事件造成的环境影响，最大程度地保护人民群众生命财产安全。

（2）坚持以先期处置、防止危害扩大的原则。当企业发生突发环境事件时，企业在及时上报情况的同时，迅速采取措施，在第一时间对突发环境事件进行先期处置，控制事态、减轻后果。

（3）坚持快速响应、科学应对的原则。积极做好应对突发性环境污染事故的思想准备，物资准备，技术准备，工作准备，加强培训演习，应急工作应常备不懈，为本企业和其它企业及社会提供服务，做到应急快速有效。

（4）坚持应急工作与岗位职责相结合原则，完善突发环境应急事件救援组织机构体系，应急任务细化落实到具体工作岗位，应急职能不交叉，不分散力量。

# 2 基本情况

## 2.1企业基本情况介绍

济南天邦化工有限公司位于山东商河经济开发区新建厂区，项目位置图见附图1。占地面积为98235.04m2，建、构筑物占地面积49732.29m2，新建建构筑物面积68377.18m2，绿化面积为10000m2，主要建设内容为6座生产车间，8座仓库，1个罐区及装卸区，另外还有一座综合办公楼，以及消防系统、环保系统、供配电系统等。公司将原有厂区即位于济南市天桥区大桥镇308国道大庄村南的生产线及工艺设备等全部搬迁至新建厂区，同时增加设备进行扩建，总产量可达35000t/a。

主要生产产品为：13000t/a水剂，5000t/a油悬浮剂，8000t/a水悬浮剂，1000t/a微囊剂，1000t/a水乳剂，1000t/a微乳剂，2000t/a可湿性粉剂，4000t/a乳油。

厂区内靠近西边厂界自北向南的建筑物依次为甲类气流粉碎车间、磷化铝车间、丙类悬浮剂除草剂车间、除草剂成品丙类仓库、丙类固体原料库、丙类杀虫剂成品仓库，位于气流粉碎车间的西边靠近厂区西边厂界的自北向南为事故水池和厕所；厂区中部自北向南依次为甲类乳油杀虫剂生产车间、危险废物仓库、甲类乳油仓库和装卸泵区、除草剂成品丙类仓库、桶装仓库和桶装泵房、丙类包材库；靠近东边厂界自北向南依次为甲类乳油除草剂生产车间、丙类水剂除生产草剂车间、除草剂丙类成品仓库、剧毒品仓库、综合办公楼、食堂澡堂和废水处理站及锅炉房及其他附属设施、停车场和变电室。

平面布置见附图2。

## 2.2 生产工艺简介

本项目采用国内成熟的、普遍使用的农药复配工艺。即以原药为主要原材料，加上分散剂、助溶剂或乳化剂等原辅材料，依托植物保护技术和生物测定，研制、调配、加工、生产出制剂产品，生产过程中无化学合成反应。

一、水剂

水剂年产量为13000t，工艺流程见图2-1。

图2-1 水剂装置工艺流程示意图

（1）配料：根据调制釜的装料系数和产品配方，计算各种原辅材料的配料量。用泵将溶剂罐的溶剂送至调制釜，搅拌，再加入原药、乳化剂。

（2）调制：配料结束、关闭配料口。搅拌1～1.5h，得到水剂半成品。

（3）沉降检测：将调制好的水剂半成品输送至沉降罐、静置8～12h，待沉降罐中的粗品完全透明，检测、合格产品进入灌装工序。同时将沉降罐底部少量沉淀物、不合格粗品返回调制釜中再次调制。

（4）灌装：将沉降罐中合格的产品输送至自动液体灌装机，按产品规格标准计量、灌装得到合格的水剂产品。

（5）包装：灌装后再经旋盖机进行旋紧盖子，经封口机封口后贴标机进行贴标，最后封箱机对产品进行封箱。

生产过程均在密闭环境下进行；沉降过程会产生少量的农药沉渣；包装机、排风扇运转时产生一定噪声。另外，在搅拌过程中有一定噪声。

二、乳油

以水作为溶剂。

生产过程全部在密闭容器中完成，正常生产情况下不会造成污染，在乳油年产量为4000t，工艺流程图见图2-2。

图2-2  乳油工艺流程图

乳油的工艺流程和水剂相同。所不同的是溶剂，乳油采用有机溶剂，水剂却检测过程中产生少量化验室废水和农药沉渣；灌装过程中会产生少量由液体药品挥发产生的气体，用集气罩进行收集后经活性炭吸附后外排；包装机、排风扇运转时产生一定噪声。

三、可湿性粉剂

可湿性粉剂的年产量为2000t，工艺流程见图2-3。

图2-3 可湿性粉剂工艺流程图

生产可湿性粉剂装置也可生产可溶粉剂，工艺设备和工序相同，均由配料、预混合，粉碎，后混合，包装等四个工序组成，不同之处在于使用的助剂不同，可湿性粉剂使用非水溶性农药原药，可溶粉剂使用水溶性农药原药。

（1）配料、预混合：按配方将生产制剂所需的原药、助剂、填料计量后，投入前混合机中。开启搅拌，搅拌30分钟，使物料充分混合。

（2）粉碎：将预混合所得物料通过输送机进入气流粉碎机，空压机送气，粉碎。

（3）后混合：气流带出的物料经旋风分离器、料斗进入后混合机，将捕集器下面的物料收集后再送入后混合机中，搅拌30分钟，静止20分钟出料。

（4）灌装：按产品规格灌装后再经旋盖机进行旋紧盖子，经封口机封口后贴标机进行贴标，最后封箱机对产品进行封箱。

生产过程中，粉剂混合、砂磨过程、灌装过程会产生一定的粉尘、噪声，空气放空过程会产生一定量的粉尘，采用集气罩对其进行收集后通过2级袋式除尘器进行除尘，再通过湿式捕集器进行除尘，袋式除尘器收集的粉尘回收利用。

四、悬浮剂

年产水悬浮剂8000t、油悬浮剂5000t，工艺流程见图2-4。

图2-4 悬乳剂（水/油）工艺流程示意图

悬浮剂的生产分为配料、剪切、搅拌、砂磨、灌装、包装等工序。水悬浮剂、油悬浮剂的差别仅在于不同的分散介质，分别以水或植物油为分散介质。

（1）配料、剪切：根据设备的装料系数和配方计算各种物料的投料量。将物料投入分散机内，不再有大颗粒、充分剪切制成浆料，打入搅拌釜中。

（2）搅拌：将剪切所得物料通过搅拌机再次混合，使物料达到均匀。

（3）砂磨：将搅拌好的物料通过自吸泵砂磨机，控制进出物料的流速，保证出口物料细度在4µm左右。最后调整pH值、流动性、湿润性等，抽样检查，最后送至灌装机。

（4）灌装：将砂磨机中合格的产品输送至自动液体灌装机，按产品规格标准计量、灌装得到合格的悬浮剂产品。

（5）包装：灌装后再经旋盖机进行旋紧盖子，经封口机封口后贴标机进行贴标，最后封箱机对产品进行封箱。

生产过程中，投料、配料剪切过程产生一定量的粉尘，采用集气罩对其进行收集后通过袋式除尘器进行除尘，砂磨会产生一定量的噪声，灌装会产生少量的废气，包装机包装过程中会产生一定量的噪声。

五、微囊悬浮剂

年产1000t30%毒死蜱微囊悬浮剂, 工艺流程图见图2-5。

图2-5 30%毒死蜱微囊悬浮剂工艺流程图

（1）将原药投入剪切搅拌釜中，开蒸汽缓慢升温至50℃，原药融化后投入计量好的乳化剂，开搅拌混合均匀后，投入计量好的去离子水，开剪切搅拌充分乳化45分钟。

（2）将成囊剂与定量水充分混合后，保温60℃时将（1）中乳化液一次转入成囊釜中，混合15分钟后逐步升温至70℃，保温2小时。

（3）保温成囊2小时后取样分析，成囊率高于95%后即成囊完毕，降温至40℃以下，加入稳定剂搅拌30分钟后取样分析全项指标，合格后灌装。

（4）包装：按产品规格灌装后再经旋盖机进行旋紧盖子，经封口机封口后贴标机进行贴标，最后封箱机对产品进行封箱。

乳化过程，在检测过程中产生少量化验室废水；搅拌机会产生一定的噪声，灌装过程会产生少量的蒸发废气和一定的噪声。

六、水乳剂

年产1000t 40%乙草胺水乳剂, 工艺流程图见图2-6。

乙草胺原药及表面活性剂计量后打入配制乳化机，先进行充分混合，再打入已计量好的水，在高速剪切30分钟后取样送检，合格后打入沉降釜分装。灌装后再经旋盖机进行旋紧盖子，经封口机封口后贴标机进行贴标，最后封箱机对产品进行封箱。

生产过程中，在检测过程中产生少量化验室废水，沉降过程产生少量农药沉渣；搅拌机会产生一定的噪声，灌装过程会产生少量的蒸发废气和一定的噪声。

图2-6 水乳剂装置工艺流程示意图

七、微乳剂

年产1000t 2.5%高效氯氟氰菊酯微乳剂，工艺流程图见图2-7。

图2-7 微乳剂装置工艺流程示意图

将原药高效氟氯氰菊酯，助剂，计量后打入配制釜充分搅拌均匀，再将计量好的水匀速加入，充分搅拌30min后取样送检，合格后打入沉降釜分装。灌装后封口、贴标、封箱入库。

生产过程中，搅拌机会产生一定的噪声，沉降过程产生少量沉渣，包装过程会产生少量的蒸发废气和一定的噪声。

在生产过程产生的不合格农药产品回收利用，作为原料进入下一批产品的生产中。

## 2.3 环境风险源基本情况

## 2.3.1主要风险物质

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录A的规定、《危险货物品名表》（GB12268-2012）、《化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范  急性毒性》（GB20592-2012）、《危险化学品名录》（2015版）及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），本公司企业涉及的危险物料主要为甲醇、二甲苯、油酸甲酯、天然气、乙草胺、草甘膦、马拉硫磷、甲氰菊酯等，具体贮存情况见表2-1。危险品理化性质见附件2。

表2-1 企业涉及原料贮存情况

| 危险物质名称 | 储存方式 | 最大存放量/t | CAS号 | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲醇 | 储罐 | 35 | 67-56-1 | 易燃 |
| 二甲苯 | 储罐 | 70 | 95-47-6 | 易燃 |
| 油酸甲脂 | 储罐 | 30 | 112-62-9 | 可燃 |
| 乙草胺 | 储罐 | 70 | 34256-82-1 | 毒害品 |
| 草甘膦 | 储罐 | 120 | 1071-83-6 | 毒害品 |
| 天然气 | 管道 | -- | 74-82-8 | 易燃 |

### 2.3.2主要风险设施

厂区内靠近西边厂界自北向南的建筑物依次为甲类气流粉碎车间、磷化铝车间、丙类悬浮剂除草剂车间、除草剂成品丙类仓库、丙类固体原料库、丙类杀虫剂成品仓库，位于气流粉碎车间的西边靠近厂区西边厂界的自北向南为事故水池和厕所；厂区中部自北向南依次为甲类乳油杀虫剂生产车间、危险废物仓库、甲类乳油仓库和装卸泵区、除草剂成品丙类仓库、桶装仓库和桶装泵房、丙类包材库；靠近东边厂界自北向南依次为甲类乳油除草剂生产车间、丙类水剂除生产草剂车间、除草剂丙类成品仓库、剧毒品仓库、综合办公楼、食堂澡堂和废水处理站及锅炉房及其他附属设施、停车场和变电室。

具体位置见厂区平面布置图附图2。根据厂区危险物质的储存生产场所，确定企业的风险设施，具体情况见表2-2。

表2-2 企业主要风险设施

| 序号 | 设施（场所）名称 | 位置 | 数量（台/套/处） | 风险性 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 剧毒品仓库 | 厂区中间 | 1 | 泄漏、火灾、爆炸 | 正常 |
| 2 | 储罐区 | 厂区西北 | 1 | 泄漏、火灾、爆炸 | 正常 |
| 3 | 包材仓库 | 厂区南 | 1 | 火灾、爆炸 | 正常 |
| 4 | 搅拌釜 | 厂区各车间 | 1 | 泄漏、火灾、爆炸 | 正常 |

### 2.3.3企业污染物产生情况

企业污染物产生情况见表2-3。

表2-3 企业污染物产生情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 锅炉 | 烟尘、SO2、NOx | 天然气为燃料，排气筒高8m | 达标排放 |
|  | 乳油生产车间原料挥发 | 二甲苯、甲醇 | 收集后经“活性炭”吸附后经15m排气筒排放 | 达标排放 |
|  | 可湿性粉剂、悬浮剂生产车间无组织排放粉尘 | 颗粒物 | 经通风系统，无组织排放 | 达标排放 |
|  | 可湿性粉剂灌装、气流破碎产生的粉尘 | 粉尘 | 经二级去除效率≥97%的袋式除尘器去除，再经去除率≥80%湿式捕集器去除后经15m排气筒排放 | 达标排放 |
|  | 悬浮剂投料、配料剪切 | 粉尘 | 经去除效率≥97%的袋式除尘器去除后经15m排气筒排放 | 达标排放 |
|  | 灶具 | SO2、NOx、烟尘 | -- | 达标排放 |
|  | 灶具 | 油烟 | 油烟净化器 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 生活污水、 清洗废水、 化验室废水、 净化系统废水 | COD、NH3-N、SS、BOD5 | 生活污水经厂区化粪池处理后，与经絮凝+活性炭吸附预处理的清洗废水、化验室废水、净化系统废水混合，排入开发区污水处理厂处理后排入商中河 | 达标排放 |
| 固 体 废 物 | 包装 | 废纸箱、废包装袋 | 收集后外卖 | 排放量为零 |
|  | 危险化学品原料包装物 | 原料包装、编织袋、试剂瓶、手套等 | 收集后委托有资质单位综合利用或处置 |  |
|  | 粉剂车间设备 | 废弃抹布 |  |  |
|  | 废气处理设备和污水预处理 | 废弃活性炭 |  |  |
|  | 絮凝工序 | 絮凝沉渣 |  |  |
|  | 清除落到地面的农药 | 废木屑、锯木 |  |  |
|  | 农药复配过程 | 农药 |  |  |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 集中收集，委托环卫部门处置 |  |

## 2.4 企业周边环境风险受体

表2-4 企业周边环境风险受体

| 类型 | 环境保护目标 | 方位 | 距离项目厂界最近距离（m） | 人口（人） | 联系人 | 联系 方式 | 告知信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 东瓦村 | S | 1000 | 470 | 张成亮 | 13583143685 | 事件情况、疏散信息 |
|  | 中瓦村 | S | 1100 | 512 | 刘广生 | 13505409464 | 事件情况、疏散信息 |
|  | 张村 | S | 3120 | 486 | 孙守梅 | 13646401077 | 事件情况、疏散信息 |
|  | 瓦东村 | SW | 2180 | 432 | 甄勤英 | 13698602617 | 事件情况、疏散信息 |
|  | 瓦西村 | SW | 2950 | 326 | 宋文强 | 13605407373 | 事件情况、疏散信息 |
|  | 东大岭村 | N | 600 | 432 | 赵道收 | 13658612217 | 事件情况、疏散信息 |
|  | 前咎家村 | NW | 3120 | 269 | 刘传燕 | 13668829522 | 事件情况、疏散信息 |
|  | 小吕家村 | NW | 2850 | 321 | 陶桂英 | 18663710068 | 事件情况、疏散信息 |
|  | 史家庄村 | NW | 1800 | 705 | 史文学 | 13675316973 | 事件情况、疏散信息 |
|  | 西李村 | NW | 3630 | 496 | 李守元 | 18006401953 | 事件情况、疏散信息 |
|  | 小张家村 | NW | 4200 | 365 | 朱法英 | 15865257600 | 事件情况、疏散信息 |
|  | 赵美雨村 | NW | 1680 | 616 | 侯俊义 | 13668820227 | 事件情况、疏散信息 |
|  | 演武屯村 | W | 3000 | 362 | 吕学军 | 13626405556 | 事件情况、疏散信息 |
|  | 安家庄村 | W | 5000 | 436 | 齐庆路 | 13668815625 | 事件情况、疏散信息 |
|  | 朱家洼村 | NE | 2600 | 367 | 李玉田 | 13386418793 | 事件情况、疏散信息 |
|  | 白庙村 | NE | 2500 | 723 | 彭金燕 | 15563034809 | 事件情况、疏散信息 |
|  | 双龙店村 | NE | 2400 | 262 | 田敬翠 | 13518611265 | 事件情况、疏散信息 |
|  | 柳庄官村 | SE | 2820 | 746 | 高书晨 | 18206410641 | 事件情况、疏散信息 |
|  | 南河头村 | SE | 2320 | 957 | 孙小东 | 18304607436 | 事件情况、疏散信息 |
|  | 刘家营村 | SE | 2880 | 213 | 样照翠 | 15020014058 | 事件情况、疏散信息 |
|  | 韦家村 | SE | 2820 | 799 | 孙京俊 | 13573136581 | 事件情况、疏散信息 |
|  | 加油站 | W | 2000 | 4 | 王经理 | 13615315915 | 事件情况、疏散信息 |
| 水环境 | 商中河 | E | 1400 | -- | 环保局 | 12369 | 事件情况 |

# 3 环境风险源与环境风险评价

## 3.1 环境风险源识别

风险识别范围包括生产过程中所涉及的物质风险识别和生产设施风险识别。物质风险识别范围为主要原辅材料、产品及生产过程排放的“三废”污染物等；本厂区风险识别范围为主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、环保设施、辅助生产设施及生产过程中的次生突发环境事件。

### 3.1.1物质风险性识别

根据《危险化学品目录》（2015版）可知，企业涉及的危险物料主要为甲醇、二甲苯、油酸甲酯、天然气、乙草胺、草甘膦、马拉硫磷、甲氰菊酯等，其危险特性见表3-1。

表3-1 危险物料识别

| 危险化学品名称 | CAS号 | 储存方式 | 最大存量/t | 临界值/t | 危险特性 | 风险类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲醇 | 67-56-1 | 储罐 | 35 | 10 | 易燃 | 泄漏、火灾、爆炸 |
| 二甲苯 | 95-47-6 | 储罐 | 70 | 10 | 易燃 | 泄漏、火灾、爆炸 |
| 油酸甲脂 | 112-62-9 | 储罐 | 30 | 2500 | -- | 泄漏、火灾、爆炸 |
| 乙草胺 | 34256-82-1 | 储罐 | 70 | -- | 毒害品 | 泄漏、毒害 |
| 草甘膦 | 1071-83-6 | 储罐 | 120 | -- | 毒害品 | 泄漏、毒害 |
| 天然气 | 74-82-8 | 管道 | -- | -- | 易燃 | 泄漏、火灾、爆炸 |

### 3.1.2生产设施风险性识别

企业生产设施主要包括生产装置、辅助生产设施、贮运系统、公用设施及环保设施，生产中涉及的主要风险设施及其风险类型见表3-2。

表3-2 主要风险设施及风险类型一览表

| 序号 | 系统名称 | 设施风险 | 风险物质 | 风险类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 毒害品仓库 | 瓶体破裂、遇明火 | 毒害品 | 泄漏、火灾、爆炸 |
| 2 | 储罐区 | 罐体破裂 | 甲醇、二甲苯、油酸甲酯 | 泄漏、火灾、爆炸 |
| 3 | 复配车间 | 搅拌釜破裂 | 乳油、毒害品 | 泄漏、火灾、爆炸 |
| 4 | 危废间 | 收集装置破裂 | 危险废物 | 泄漏 |
| 5 | 包材仓库 | 易燃物质遇明火 | 包材 | 火灾、爆炸 |
| 6 | 锅炉房 | 管道破裂 | 天然气 | 泄漏、火灾、爆炸 |

## 3.2 风险等级确定

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）要求，根据企业生产、使用、存储的化学物质数量与其临界量的比值（Q），评估工艺过程与环境风险控制水平（M）以及环境风险受体敏感性（E）的评估分析结果，分别评估企业突发大气环境事件风险和突发水环境事件风险，将企业突发大气或水环境事件风险等级分为重大、较大和一般三级。同时涉及突发大气或水环境事件风险的企业，以等级高者确定企业突发环境事件风险等级。

3.2.1 化学物质数量与临界量比值（Q）

根据企业《企业突发环境事件风险分级方法》对风险物质进行风险识别和风险分析，当企业存在多种环境风险物质时，分别按照以下计算公式计算大气及水环境风险物质数量与其临界量比值（Q）：

式中：w1、w2、···wn——每种环境风险物质的最大存在总量，单位为吨（t）；

W1、W2、Wn——每种环境风险物质相对应的临界量，单位为吨（t)；

按照数值大小，将 Q 划分为 4 个水平：

（1）Q＜1，以 Q0 表示，企业直接评为一般环境风险等级；

（2）1≤Q＜10，以 Q1 表示；

（3）10≤Q＜100，以 Q2 表示；

（4）Q≥100，以 Q3 表示。

根据风险评估分析可知，涉气风险物质数量与临界量比值均为10<Q=10.5<100，为Q2;涉水风险物质数量与临界量比值均为10<Q=10.5<100，为Q2。

3.2.2 生产工艺与环境风险控制水平（M）

采用评分法对企业生产工艺、安全生产控制、环境风险防控措施、环评及批复落实情况、废水排放去向等指标进行评估汇总，确定企业生产工艺与环境风险控制水平。生产工艺过程与大气险控制水平为M1类，,水环节风险控制水平为M1类。

详细评定过程见评估报告7.2章节内容描述。

3.2.3 环境风险受体敏感性（E）

根据评估报告“3.2企业周边环境风险受体情况”中的描述，企业周边大气环境风险受体属于类型1，以E3表示，项目水环境风险受体敏感性属于类型3（E3）。

因本公司涉气风险物质数量与临界量比值均为10<Q=10.5<100，为Q2;M=0,为M1;类型为E3，涉及气风险物质的风险等级为较大风险等级（Q2-M1-E3）。

因本公司涉气风险物质数量与临界量比值均为10<Q=10.5<100，为Q2;M=6,为M1;类型为E3，涉及水风险物质的风险等级为一般风险等级（Q2-M1-E3）。

所以企业风险等级表示为较大[较大-大气（Q2-M1-E3）+一般-水（Q2-M1-E3）]。

## 3.3环境风险影响分析

根据公司的生产规模、原辅材料产品特性、储存使用情况，确定企业存在的风险因素有三类：

第一类是贮运环节，原辅材料在运输、产品在储存过程中由于操作失误、桶体破裂等原因造成泄漏，遇明火导致火灾爆炸和人体伤害。

第二类是生产环节，生产设备、管道和阀门等由于撞击、破损、老化、操作失误，突发停电等原因造成各种风险物质的泄漏、超标排放等。

第三类是暴雨、雷电、高温、寒冷等极端气象因素引发的自然灾害，对易燃物质生产及贮存造成影响，从而可能引发的环境污染。

具体环境风险影响分析见表3-4。

表3-4 环境风险影响分析

| 序号 | 环境事故地点 | 事故类型 | 事故情景假设 | 预警分级指标 | 响应等级 | 影响范围 | 环境风险受体 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储罐区 | 泄漏、火灾、爆炸 | 甲醇、二甲苯、油酸甲酯泄漏，遇明火 草甘膦泄漏 | 小范围泄漏 | 三级 | 厂区内 | 厂区工作人员 |
|  |  |  |  | 大量泄漏 | 二级 | 厂区内 | 厂区工作人员 |
|  |  |  |  | 大量泄漏、引起爆炸 | 一级 | 厂区外 | 厂区工作人员及附近社区 |
| 2 | 危废间 | 泄漏 | 危险废物 | 小范围泄漏 | 三级 | 厂区内 | 厂区工作人员 |
|  |  |  |  | 较大量泄漏 | 二级 | 厂区内 | 厂区工作人员 |
| 3 | 生产车间 | 泄漏、火灾、爆炸 | 易燃物质、毒害品泄漏，遇明火 | 泄漏 | 三级/二级 | 厂区内 | 厂区内工作人员 |
|  |  |  |  | 泄漏、爆炸 | 一级 | 厂区外 | 厂区外工作人员 |
| 4 | 包材仓库 | 火灾、爆炸 | 易燃物质遇明火 | 火灾 | 三级/二级 | 厂区内 | 厂区内工作人员 |
|  |  |  |  | 爆炸 | 一级 | 厂区外 | 厂区外工作人员 |
| 5 | 毒害品仓库 | 泄漏、火灾、爆炸 | 乳油、毒害品泄漏，遇明火 | 泄漏 | 三级/二级 | 厂区内 | 厂区内工作人员 |
|  |  |  |  | 泄漏、爆炸 | 一级 | 厂区外 | 厂区外工作人员 |
| 6 | 锅炉房 | 泄漏、火灾 | 天然气泄漏 | 泄漏 | 三级 | 厂区内 | 厂区内工作人员 |
|  |  |  |  | 泄漏、火灾 | 二级 | 厂区内 | 厂区内工作人员 |
| 7 | 企业厂区 | 极端天气情况 | 台风、暴雨等恶劣天气状况引发厂区内大量物资浸泡受损、排水设施受到挑战，引起污水蔓延影响外环境 | 一级 |
| 8 | 企业厂区 | 极端天气情况 | 雷电等天气状况威胁厂区内的用电安全，由雷电产生的电火花引起火灾爆炸 | 一级 |

# 4 组织指挥体系及职责

## 4.1 组织体系

本企业的应急组织体系具体见图4-1。

图4-1  应急组织体系

## 4.2 指挥机构

公司成立突发环境事件应急领导小组（以下简称应急领导小组），总经理张鹏组长（总指挥），副总经理邓之亮为副总指挥，下设污染源处理抢修小组、人员疏散引导小组、紧急物品供应小组、安全防护救护小组、应急联络小组、应急监测调查小组。事件控制在车间范围内的由污染源处理抢修小组组长统一指挥及时控制事件范围，一旦超出车间控制范围，进入现场后，各组受前方总指挥指挥，一旦事件超出厂区控制范围，及时通知地方政府，移交指挥权，由政府现场负责人统一指挥，企业总指挥配合政府协调完成应急救援工作，为政府部门提供企业相关资料及处置建议。突发环境事件应急救援指挥权划分见表4-1。

表4-1 公司应急救援指挥权

| 事件级别 | 事件范围及内容 | 响应等级 | 指挥人员 | 职务 | 联系方式 | 指挥场所 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车间级 | 危废间少量泄漏，各车间危险化学品少量泄漏，控制范围均在车间内 | 三级 | 邓筱（污染源处理抢修小组组长） | 车间主任 | 18753196307 | 车间内 |
| 企业级级 | 事件范围超出车间内延伸到整个厂区的突发环境事件 | 二级 | （总指挥） | 总经理 | 13361051063 | 厂区广场 |
| 社会级 | 事件范围超出车间内延伸到整个厂区外的突发环境事件 | 一级 | 政府现场负责人 | -- | -- | 附近广场 |

## 4.3 现场指挥机构与职责

### 4.3.1现场指挥部

启动环境应急预案时，公司环境应急领导小组转为突发环境事件应急处置现场指挥部，公司领导任前方总指挥或由总指挥指定人员担任，各应急小组负责人为成员。

### 4.3.2应急领导主要职责

（1）总指挥职责

主要负责应急救援指挥工作，发布抢险救援命令，对特殊情况进行紧急决断，协调副总指挥工作内容，向上级领导报告事故及其对事故的处理情况。

（2）副总指挥职责

①负责协助总指挥作好抢险现场救灾工作的紧急组织，具体负责抢险队的指挥，向总指挥报告情况，落实总指挥发布的抢险命令。

②负责指挥技术人员，对抢险、抢修作业根据技术规范和工艺情况，提供准确可行的抢险方案，并随时向总指挥报告情况。负责义务消防接警人员的安排和现场保卫及周边警戒的工作，布置善后的现场保护，维护工作秩序，防止意外破坏情况发生。

③负责协助指挥运输抢险队，准备好人员和车辆，随时准备按指挥命令行动。负责预备队的组织以及物资等后勤保障，随时准备补充抢险队伍。

## 4.4 应急小组及其职责分工

（1）污染源抢修小组

| 组长 | 成员 | 应急状态下职责 | 日常状态下职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 邓筱（18753196307） | 苏健 王旭亮 | 根据现场情况，进行封堵泄漏源、紧急灭火等现场抢救工作；控制污染源，以防止污染物进一步扩大；对损坏的设备、设施全面抢修，提供现场临时用电；对事故水和消防废水进行堵、截或导流，对污染场地进行砂土覆盖或清洗处理，同时通知相关部门进行排污处理。 | 对设备进行日常的维护和巡检，了解厂区内的电源分布；对厂区内的排水系统进行维护、检查。 |

（2）人员疏散引导小组

| 组长 | 成员 | 应急状态下职责 | 日常状态下职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 孙洪进（17854122277） | 郑旺 | 协助抢修小组搞好人员疏散、隔离和警戒，维护现场秩序；确保人员全部撤离现场；及时转移被困物资，防止污染源扩大。 | 负责了解厂区内的逃生路线；当进行应急时间演练时，负责对人群进行疏散，维护现场秩序；了解厂区内的原料和产品分布 |

（3）紧急物品供应小组

| 组长 | 成员 | 应急状态下职责 | 日常状态下职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 孙祥伟（13583171517） | 靳晓东 | 解决抢修抢险工作和恢复生产所需物资的采购和调运；保证所需物资及时送到现场。 | 了解日常生产过程中所需要的基本物资以及采购途径；了解物资运送所需的时间。 |

（4）安全防护救护小组

| 组长 | 成员 | 应急状态下职责 | 日常状态下职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 田应城 （18363018908） | 于婷馨 | 配合抢修组人员进行现场灭火；对抢救出的伤员立即进行简单有效的救治；迅速与医院联系进行抢救；保护事故现场，防止无关人员进入。 | 了解现场灭火的基本常识，同时掌握救护伤势较轻伤员的基本技能，了解附近最近医院的联系方式以及到达厂区的最近路线。 |

（5）应急联络小组

| 组长（职务） | 成员 | 应急状态下职责 | 日常状态下职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 孙忠明（15705419828） | 韩沛 | 事故发生后，立即与当地政府应急办、环保局、安监局、消防队联系；根据事故大小向周围单位请求援助；准确报告事故类型、事故大小、有无人员伤亡、发生时间、地点、事故造成的损失和可能造成的损失；到主要路口迎接消防人员和救援队伍，主动回答和汇报消防队提出的问题。 | 掌握环保局、安监局、消防队的联系方式以及相应的负责人；了解周边企业的相关负责人员以及联系方式，对突发环境事件可能会产生的事故进行简单的了解；了解消防队伍到达厂区的基本路线。 |

（6）应急监测及事件调查组

| 组长 | 成员 | 应急状态下职责 | 日常状态下职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 李戈（15098855135） | 武辉 | 承担环境污染事故发生时的环境监测，跟踪污染动态情况，对建立和解除污染警报的时间、区域提出建议；提供技术支持，采取有效措施，最大限度地消除污染危害，制止污染的扩大和蔓延，避免事态发展。 | 了解环境监测的基本方法以及监测方案制定相关问题；掌握事件记录和存档的方法；掌握事件调查的基本原则及主要职责。 |

# 5 预防与预警机制

根据3.3章节环境风险影响分析，确定了企业可能面临的事件情景，结合事件的危害程度、紧急程度和发展态势，确定了企业内部预警级别、预警发布与解除的条件及方式，明确了紧急情况下采取的应急措施。

## 5.1 环境风险源监控

企业设置了风险源监控体系，在极端天气等自然灾害、生产事故等灾难可能发生前提供准确的监控监测信息，根据相关信息和应急能力确定事件的发展程度及处置措施。

本企业风险源监控应遵循以下原则：

（1）“安全第一，预防为主，综合治理”的原则；

（2）分级负责，分工协作的原则；

（3）以建立事故的长效管理和应急处理机制为根本原则。

根据以上监控原则，针对各个风险源的监控体系，主要有以下措施：

①对于储罐区、仓库和车间采取人机结合的方式对环境风险源进行24小时不间断监控，设置录像监控，进行全时段、全厂区监控；并设置专人监管，正常情况下，每天巡检2次，检查内容主要为处理设施、仓储安全的状况，并做好详细记录；

②有可能发生突发环境事件的车间建立应急处置卡，针对污染物理化性质制定应急措施，明确到人，落实到岗位。

③应急物资的配备，由仓库管理员负责进行定期检查，检查内容主要有消防器材的摆放，急救箱内用品完好、齐全；

④制定和实施严格规范的设备维修制度。

## 5.2预防措施

根据危险源及风险因素分析，主要采取以下措施来预防：

（1）危险物质储存环节的风险预防措施有：

①对企业存放的危险物质根据其性质分类储存，储存现场标明危险物质的名称、理化性质，仓库门口放置消防沙袋，用于截流大量泄漏的危险废物。

②厂区设置了完善的事故废水倒排系统，雨水排放系统，保证一旦危险物质泄漏，泄漏物进入厂区事故水池，后续根据泄漏物性质集中处理。

③按规范配置足够数量的应急物品，确保完好有效；加强对值班室人员的安全教育和培训，提高职工自救互救能力。

④厂区内重点环境风险区域安装视频监控系统，以便及时发现险情，采取有效地制止措施，降低事故发生概率。

（2）装卸环节中的危险预防措施：

①在装卸过程中，操作人员穿戴好防护用品，配备相应应急处理设备。

②运输车辆配备相应的消防器材以及泄漏应急处理设备。

③遇到雷雨天气，附近有明火、火灾时，立即停车卸车作业。

④卸车过程中操作人员不得擅自离开现场，防止物料泄漏。

（3）管理及操作环节风险预防措施

①工作人员严格按照规程进行操作，并按照要求穿工作服和使用劳动防护用品，对劳动保护用品进行定期检查，以确保其有效性；

②严格执行巡回检查制度，每隔半小时要对设备运行状况巡视一次，并将巡视结果记录在运行记录上，发现问题及时处理，如果处理不了的情况，要立即汇报给领导及调度。

（4）职业卫生环节风险预防措施

①工作人员配备必要的个人防护用品和应急药箱，配备必要的药品及备用防护用具，发生小事故时能采取自救措施；

②工作环境保持干净整洁，强化管理，规范操作，及时排除各类安全隐患，将风险事故的发生率降到最低。

## 5.3 预警及措施

### 5.3.1事件分级

针对突发环境事件危害程度、影响范围和公司控制事态的能力，将突发环境事件分为三级：

一级：重大。超出厂区级应急救援能力，需要外部救援。主要包括：

（1）毒害品仓库、储罐区、包材仓库、锅炉房危险物质大量泄漏，引发火灾甚至爆炸，影响范围超出厂界，涉及到周边环境保护受体，超出公司控制能力，需要政府及外部单位给予救援支持；

（2）台风、暴雨等恶劣天气状况引发厂区内大量物资浸泡受损、排水设施受到挑战，引起污水蔓延影响外环境，雷电等天气状况威胁厂区内的用电安全，由雷电产生的电火花引起火灾爆炸。

二级：较大。厂区级应急救援体系可以解决。主要包括：

（1）发生小型火灾事件，影响范围在公司控制范围内，公司应急体系可以控制解决的；

（2）厂区危险物质泄漏，导致公司内部受到较大范围影响；

三级：一般。车间级应急救援体系可以解决。

（1）危险物质少量泄漏、包装破损等，在车间或储存区域内。

（2）除重大突发环境事件和较大突发环境事件以外的突发环境事件。

### 5.3.2预警分级与预警发布

当突发环境事件发生后，为了迅速、准确地做好事件等级预报，减少伤害和损失，首先确定应急状态及预警相应程序。当事件发生后，车间负责人在积极组织人员进行事故应急处理外，立即上报应急领导小组，由应急领导小组根据事故等级确定预警范围及措施。

根据该企业突发环境风险性事件可能发生的部位、事故的严重性、紧急程度和可能波及的范围，对应风险源分级内容，将该企业突发环境事件的预警分为三级。预警级别由高到低，依次为红色预警（重大环境风险事件）、橙色预警（较大环境风险事件）、黄色预警（一般环境风险事件）。

（1）红色预警：因日常监督检查、排查中发现环境安全隐患，情况紧急，预计将要发生一级突发环境事件的；或二级突发环境事件已经发生，且抢救无效，短时间内不能制止，可能进一步扩大影响范围，造成更大危害的，可发出红色预警。

（2）橙色预警：因日常监督检查、排查中发现环境安全隐患，情况比较紧急，预计将要发生二级突发环境事件的；或三级突发环境事件已经发生，且抢救无效，短时间内不能制止，可能进一步扩大影响范围，造成较大危害的，可发出橙色预警。

（3）黄色预警：因日常监督检查、排查中发现环境安全隐患，预计将要发生三级突发环境事件的，应急排险小组组长邓筱可发出黄色预警。

每级预警通知均要通过电话迅速进行，然后随事态的发展情况和采取措施的效果预警会升级、降级或解除。报警通讯单位及电话详见附件3。

### 5.3.3预警状态

发布预警进入预警状态后，企业根据可能发生或者已经发生的突发环境事件的危害程度，一级预警状态上报外部政府系统，应当迅速采取以下措施：

（1）立即启动相关应急预案。

（2）发布预警公告，并将预警公告与信息报送上一级环保部门，上级部门根据相应情况，启动相应应急预案。

（3）抢险组及应急救援队伍应立即进入应急状态，现场负责人及监测人员根据事故变化动态和发展，监测结果，及时向指挥部领导报告风险情况，加强对突发环境事件发生、发展情况的监测、预报及预警工作；

（4）应急专家小组到场后，随时对突发事件信息进行分析评估，预测发生突发环境事件可能性的大小、影响范围和强度以及可能发生的突发环境事件的级别；

（5）通过电话通知场内人员及项目周边可能受到影响的社区里、企业的人员迅速撤离风险区域，并进行妥善安置。周边企业及村庄根据情况，启动相应应急预案。应急救援通讯录详见附件3。

（6）在事故发生一定范围内根据需要迅速设立风险警示牌（或设置隔离带），禁止与事故无关人员进入，避免造成不必要的危害；

（7）及时调节环境应急所需物资和设备，确保应急物资材料供应保障工作；

（8）配合当地政府向社会发布与公众有关的突发环境事件预测信息和分析评估结果；配合当地政府和相关部门向社会发布可能受到突发环境事件危害的警告，宣传避免和减轻危害的常识，公布咨询电话；配合地方环境监测机构进行应急监测工作，实时对产生的环境污染进行数据记录，并采取相应的具有针对性的应急治理措施。

## 5.4 预警发布、调整与解除

### 5.4.1预警信息发布

当事件发生后，根据应急预案要求，当事人或发现者及时把信息向值班室或车间负责人报告，值班室根据事件情况及时汇报应急指挥部，由应急指挥部总指挥指派邓筱发布预警并进行前期处置，避免事件扩大。应急指挥小组及时通过对讲机、互联网、手机短信、当面告知等渠道或方式向厂区内公众发布预警信息，并通报可能影响到的相关地区。同时，根据事件情况及时向上级主管部门（商河县人民政府、商河县环保局和负有安全生产监督管理职责的有关部门）报告。

### 5.4.2 预警调整与解除

在应急预警阶段，预警级别的确定、警报的宣布和解除、预警期的开始和终止、有关措施的采取和解除，都要与紧急风险等级及相应的紧急风险阶段保持一致。一旦突发事件的事态发展出现了变化，以及有事实证明不可能发生突发事件或者风险已经解除的，发布突发事件警报的人民政府应当适时调整预警级别并重新发布，并立即宣布解除相应的预警警报，或者终止预警期，解除已经采取的有关措施。

# 6 应急处置

## 6.1 应急响应

### 6.1.1启动应急预案的条件

一级应急响应报市、区级应急指挥部组织实施，二级应急响应由公司应急指挥机构组织实施，三级应急响应由车间负责人或班长组织实施。

（1）内部环境要求

发生火灾爆炸事件或污染物排放超标事件后，根据事件造成的影响或其潜在危害性，由应急救援工作领导小组根据事件分级原则、事件影响及公司应急救援力量和资源情况，决定应急救援的级别及应急救援力量分配，由相应级别的人员决定启动本预案。

（2）外部环境要求

当社会、周围企业发生特殊状况或有特殊需求，需要项目停产或救援，应在接到外部指令或政府要求的情况下，启动应急响应。

### 6.1.2  应急响应分级

（1）三级响应

发生三级突发环境事件时启动三级应急响应救援，只需要公司内部一个部门或车间正常可利用资源即可应对处理，能及时控制事态扩大，并逐步消除风险。这里的“正常可利用资源”，是指公司在日常工作中可以响应的人力、物力。三级应急响应的指挥由车间负责人或班长自行完成。

（2）二级响应

发生二级突发环境事件时启动二级应急响应救援，需要整个公司人员参与响应救援，充分发挥公司内部的有利资源，部门需要合作，并且提供人员、设备或其他各种资源。二级应急响应的指挥部依据本应急救援预案组成，由总指挥领导指挥。

（3）一级响应

发生一级突发环境事件时启动一级应急响应救援，必须利用外界资源应对处理，或者需要其他的机构联合处理的各种情况，由公司应急指挥部通知联系上报商河县应急救援指挥部。一级应急响应由县或更高一级的应急救援指挥部指挥。

当在事件处置过程中，应急指挥部发现事件不能控制时，企业必须及时扩大应急响应级别，采取更高级别的应急响应措施。发生下列事件，启动上一级的事件应急救援预案：

①突发事件，企业自身力量一时无法控制的。

②事件应急处置过程中，现场情况恶化，事态无法得到有效控制的。

③事件应急处置过程中，公司应急处置力量、资源不足的。

④上级部门认定的其它重（特）突发环境污染事件。

### 6.1.3 响应程序

应急响应主要的程序包括相关人员发现突发环境事件，及时逐级上报，企业相关领导或政府部门担任指挥，并根据报告情况判断风险事故等级，下达应急命令，启动应急预案，迅速开展应急救援行动。

（1）一级响应程序过程

发生一级突发环境事件时，事故发现人员立即通知负责人，负责人观察现场后，立即上报企业领导，并告知具体情况，由应急领导小组值班人拉响警铃通知全厂人员，并立即通知总应急指挥，根据严重的程度，上报区、市相关部门，遇政府成立现场应急指挥部时，移交政府指挥部人员指挥并介绍事故情况和已采取的应急措施，配合协助应急指挥与处置。同时通知周边企业，启动周边企业相应的应急救援响应。主要的外援有消防队、环境监测队、医疗救护队等。

（2）二级响应程序过程

发生二级突发环境事件时，事故发现人员立即通知负责人，负责人观察现场后，立即上报企业领导，并告知具体情况，由应急领导小组值班人拉响警铃通知全厂人员，并立即通知总应急指挥，应急领导小组总指挥决定启动二级救援响应，并报告商河县政府和商河县环境保护局。

同时应急总指挥应立即通知企业应急小组成员，迅速召集本企业的应急工作小组到事故现场待命，各应急专业队携带应急设备迅速赶赴事故现场，在外来救援队伍到来之前，坚决服从企业应急总指挥的统一指挥，立即进入抢险救援状态，进行必要的疏散、隔离和抢险工作。主要是立即确定当时风向，沿着上风向疏散厂区内与抢险无关的人员到安全地带，设置隔离区域，在泄漏事故发生处设置警戒线；立即确定当时风向（如当日方向为东南风，应向东南方向撤离），沿着上风向疏散厂区内与抢险无关的人员到安全地带。与此同时救援排险组立即切断事发现场的电力、管道输送阀门等，防止事故连锁反应，波及范围的延伸及扩大。抓紧时间查找泄漏源，及时堵漏，并合理处置危险废物；医疗救护队对受伤的人员根据伤势严重情况由重到轻的进行急救。不能控制的，启动厂区一级应急救援响应，并上报商河县政府和商河县环境保护局及安监相关部门。

（3）三级响应程序过程

发生一般突发环境事件的三级响应过程，事故发现人及时查找事件原因，并及时处理，上报负责人，启动三级应急救援响应，展开紧急的救援活动；不能及时处理的，上报应急指挥部，启动二级应急救援响应。

## 6.2 应急措施

一旦发生突发环境事件，应急小组要在第一时间进入事故现场。针对事故源迅速、准确、有效的实施应急救援。在厂区有可能发生突发环境事件的重要车间，根据涉及的危险物料制定应急处置卡，细化应急措施，责任到人，落实到岗位。现场处置措施主要有：各种风险物质泄漏的现场处置措施，以及人员疏散隔离，受伤人员的救治等。

### 6.2.1 危险化学品仓库事故现场处置措施

危险化学品一旦发生泄漏、火灾、爆炸事故，发现人立即通知负责人，报告事故发生的地点、时间、简况和发现人的姓名。负责人接到汇报，及时赶到现场，根据泄漏情况，组织应急小组应迅速展开救援活动。由疏散引导小组紧急疏散现场员工，将所有人员送到上风向安全区，根据风向及现场情况特别指明撤离路线和方向。应急抢修人员进入事故现场开展抢险工作。

1、切断火源

切断火源对化学品的泄漏处理特别重要，必须立即消除泄漏污染区域内的各种火源。

2、泄漏物的处置

要及时将现场的泄漏物进行安全可靠处置，应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。

### 6.2.2 危险化学品罐区事故现场处置措施

当罐区发生泄漏、中毒、火灾、爆炸时，发现人立即通知车间负责人，报告事故发生的地点、时间、简况和发现人的姓名。负责人接到汇报，及时赶到现场，根据泄漏情况，组织应急小组应迅速展开救援活动。由疏散引导小组紧急疏散现场员工，将所有人员送到上风向安全区，根据风向及现场情况特别指明撤离路线和方向。应急抢修人员进入事故现场开展抢险工作。

1、首先采取紧急措施，停止发生故障的设备，关闭管线的前置阀，防止事故后果进一步扩大，发现人员中毒时，应立立即将其脱离现场；其次检查泄漏点的位置和形状等，进行设备或管线的抢修或堵漏，使用的所有工具均应为不产生火花的工具，抢修过程中采取强制通风措施。堵漏工作完成后，仍应采取强制通风措施，把可燃气体和有毒有害气体的浓度控制在安全范围内。

2、少量泄漏用吸油棉吸收后，回收至废油桶中。大量泄漏上报生产调度室，关闭管线上相关阀门，停止泄漏区域内的罐区作业和罐区所有可能产生火花的作业，并用防爆泵转移容器中，用沙子、煤灰、吸附剂材料等吸收，收集过程中采用非产生火花工具收集泄漏物，将收集的泄漏物运至废物处理场所处置。

3、易燃危险化学品储罐火灾、爆炸事故现场处置措施

①采取紧急措施，关闭着火罐所有进出管线的阀门。并积极抢救受伤和被困

人员；

②向泄漏点、主火点进攻之前，先将外围火点彻底扑灭，切断火势蔓延途径，控制燃烧范围；

③在可能的情况下，利用工艺措施将着火罐的物料倒至同品种的低液位罐或空罐中；必要情况下，转移泄漏储罐周边可能受到威胁储罐内的物料。

④如果是输送管道泄漏着火，应首先设法找到泄漏源控制阀门。阀门完好时，只要关闭阀门，火势就会自动熄灭。

⑤储罐或管道泄漏关阀无效时，应根据火势大小判断气体压力和泄漏口的大小及其形状，准备好相应的堵漏材料（如软木塞、橡皮塞、弯管工具等）。堵漏工作准备就绪后，即可用泡沫（或抗溶性泡沫）扑救火势，但仍需用水冷却烧烫的罐或管壁。火扑灭后，应立即用堵漏材料堵漏，同时用雾状水稀释和驱散泄漏出来的气体。

⑥一般情况下完成了堵漏也就完成了灭火工作，但有时一次堵漏不一定能成

功，如果一次堵漏失败，再次堵漏需一定时间，应立即用长点火棒将泄漏处点燃，使其恢复稳定燃烧，以防止较长时间泄漏出来的大量可燃气体与空气混合后形成爆炸性混合物，存在发生爆炸的危险，并准备再次灭火堵漏。

⑦如果确认泄漏口很大，根本无法堵漏，只需冷却着火容器及其周围容器和可燃物品，控制着火范围，一直到燃气燃尽，火势自动熄灭。

⑧现场指挥应密切注意各种危险征兆，遇有火势熄灭后较长时间未能恢复稳定燃烧或受热辐射的容器安全阀火焰变亮耀眼、尖叫、晃动等爆裂征兆时，指挥员必须适时做出准确判断，及时下达撤退命令。现场人员看到或听到事先规定的撤退信号后，应迅速撤。

⑨如果储罐已发生爆炸，罐盖被掀开，液面上形成稳定性燃烧。此时必须准备充足的灭火剂、水源和抗溶性泡沫灭火设备，一方面组织力量对储罐进行可靠的冷却，先集中冷却燃烧罐，不使罐壁变形、破裂，同时冷却危险范围内的邻近罐，特别下风方向的储罐；另一方面用石棉布等把附近罐上的呼吸阀覆盖起来，防止邻近储罐被引燃或爆炸，然后在储罐的上风方向与其保持一定的安全距离，用泡沫灭火设备不间断地向着火罐喷射泡沫，直至将火焰扑灭，并在物料表面覆盖 2.0cm 以上厚度的泡沫为止。

### 6.2.3 生产装置泄漏、火灾、爆炸事故现场处置措施

由于工艺过程中的设备、管线、法兰受腐蚀性物质腐蚀，发生少量有毒或易燃气体泄漏。 发现人立即通知装置区负责人，报告事故发生的地点、时间、简况和发现人的姓名。负责人接到汇报，及时赶到现场，根据泄漏情况，组织应急小组应迅速展开救援活动。由疏散引导小组紧急疏散现场员工，将所有人员送到上风向安全区，根据风向及现场情况特别指明撤离路线和方向。现场抢修人员佩戴空气呼吸器、穿防静电服进入事故现场开展抢险工作。

1、泄漏现场处置

生产装置大量泄漏时，应急抢修人员应首先察看现场有无中毒人员，若有人员中毒，应以最快速度将中毒受伤者脱离现场，其次判断罐体泄漏的压力和泄漏口的大小及其形状，准备好相应的堵漏的材料（如软水塞、橡皮塞粘合剂等），堵漏工作准备就绪后，立即用堵漏材料堵漏。在堵漏时如果条件允许，可同时进行倒槽处理，溶解的废液挖坑收容，送指定场所处理。

2、火灾现场处置

生产装置区发生火灾时，应急抢修人员首先察看现场有无受伤人员，若有人员受伤应以最快速度将受伤者脱离现场，其次关闭所有罐体的进出口阀门，并用雾状水喷向泄漏区进行稀释、溶解，降解泄漏物蒸气浓度。禁止向罐体内部喷水，并用干粉灭火器进行灭火，火灭后要立即判断罐体泄漏的压力和泄漏口的大小及其形状，准备好堵漏材料（软木塞、橡皮塞或粘合剂）进行堵漏。在堵漏时如果条件允许，可同时进行倒槽处理，溶解的废液，送指定场所处理。如果泄漏口很大，根本无法堵漏，需冷却着火罐体及周围罐体，控制着火范围，直到液体燃尽。

如抢修过程中容器突然发出异常声音或发生异常现象，立即撤离。

3、爆炸现场处置

生产装置区发生爆炸后，应急抢修人员首先察看现场无中毒、受伤者，若有人员中毒受伤，应以最快速度将中毒受伤者脱离现场，其次关闭所有装置的进出口阀门，并将消防水龙带连接消防水池，用大量清水喷向爆炸区进行稀释、溶解，溶解的废液导入事故池，送有处理资质的单位处理。

### 6.2.4废水非正常排放应急处置措施

当发生风险事故时会产生大量消防废水和泄漏的物料，对项目周边地表水产生不利影响。全厂设立事故水池，建立完善的导排系统，确保事故消防污水、事故液料能够收集进入事故水池。事故水池有效容积确定主要考虑消防废水产生量及危险物料泄漏量等因素，并考虑留有充足的余地，事故水池有效容积共为 400m3，能够满足事故污水风险防范的要求。企业对厂区雨水、污水总排口设置切断措施，一旦发生突发环境事件，发现者立即电话通知负责人，负责人即刻组织应救援排险小组，将雨水总排口阀门关闭，打开通往事故水池的阀门，将污染料液和消防废水引入事故水池，防止事故情况下废水经雨水管线进入外环境。

### 6.2.5 危险废物泄漏应急处置措施

项目危险废物为废弃危险化学品储存袋（桶）、废活性炭、废液反应残渣等，事故处理过程中危险废物发生洒漏时，事故发现人第一时间通知危废仓库负责人，负责人应及时赶到现场，立即汇报公司应急指挥部，组织应救援排险小组进入现场进行抢险工作。首先隔离污染区，划定警戒线，限制出入。察看现场有无受伤或中毒人员，若有人员受伤或中毒应以最快速度将受伤或中毒者脱离现场，同时判断泄漏口的大小和形状，准备好相应的堵漏的材料，堵漏工作准备就绪后，立即用堵漏材料堵漏。小量泄漏用砂土或其它不燃材料吸附或吸收，也可以用大量水冲洗，冲洗水排入事故池。

## 6.3 抢险、救援及控制措施

### 6.3.1受伤人员现场救护、救治与医院救治

6.3.1.1救援人员防护、监护措施

救援人员实施抢险时，一定要站在上风头，服从总指挥的统一指挥。到现场抢险时不能一人到现场，要两人以上方可进入现场；进入现场前首先要检查防护用品有效性，然后要戴好防护用品方可进入现场；进入后，要随时保持与现场指挥保持联系，以便及时实施救援。

6.3.1.2现场急救初步措施

现场救治应根据受害人的具体情况，污染物质的化学性质，采取针对性的安全救治措施，超出现场救治能力时，必须尽快联系就近医院救治。

要求现场救治人员掌握常用的急救措施，并灵活运用。

急救原则：先救命，后疗伤；

急救步骤：止血、包扎、固定、救运。

根据现场受伤人员情况，现场急救可采取的急救初步措施有一下几类：

（1）初步检查病人神志、呼吸、脉搏、血压等生命体征，并随时观察其变化，5分钟观察一次；

（2）保持病人的正确体位，切勿随便推动、搬运病人，以免加重病情；昏迷发生呕吐病人头侧向一边；脑外伤、昏迷病人不要抱着头乱晃；高空坠落伤者，不要随便搬头抱脚移动；哮喘发作或发生呼吸困难，病人取半卧位。

（3）保持病人呼吸通畅，已昏迷的病人，应将呕吐物、分泌物掏取出来或头偏向一侧顺位引流出来。

（4）病人发生呼吸道异物阻塞，运用腹部冲击法等急救手法，使异物排出。

腹部冲击法：适用于清醒的成人和儿童。抢救者站于病人身后，双手穿过其腰部，一手握拳，拇指侧朝向病人腹部，置于脐与剑突连线的中点。另一手抓住握拳手，使用快速向上的力量冲击病人腹部。应反复冲击直至异物排出或病人转为昏迷每一次冲击应单独、有力地进行，以促使异物排出。注意应置于腹部正中位置进行冲击，勿偏左或偏右，避免放于剑突或肋弓上。

（5）心跳呼吸停止，及时进行心肺复苏术，即人工呼吸和体外心脏按压。如患者是因危险化学品中毒，则不可采取口对口人工呼吸，可采用仰卧压胸式人工呼吸法。

口对口人工呼吸：①病人取仰卧位，即胸腹朝天；②首先清理患者呼吸道，保持呼吸道清洁；③使患者头部尽量后仰，以保持呼吸道畅通；④救护人站在其头部的一侧，自己深吸一口气，对着伤病人的口（两嘴要对紧不要漏气）将气吹入，造成吸气．为使空气不从鼻孔漏出，此时可用一手将其鼻孔捏住，然后救护人嘴离开，将捏住的鼻孔放开，并用一手压其胸部，以帮助呼气．这样反复进行，每分钟进行14--16次。

仰卧压胸式人工呼吸法：①病人取仰卧位，背部可稍加垫，使胸部凸起；②救护人屈膝跪地于病人大腿两旁，把双手分别放于乳房下面（相当于第六七对肋骨处），大拇指向内，靠近胸骨下端，其余四指向外，放于胸廓肋骨之上；③救护人俯身向前，慢慢用力向下压缩，用力的方向是向下、稍向前推压，当救护人的肩膀与病人肩膀将成一直线时，不再用力，在这个向下、向前推压的过程中，即将肺内的空气压出，形成呼气，然后慢慢放松回身，使外界空气进入肺内，形成吸气；④反复有节律地进行，每分钟14--16次。

### 6.3.2 突发环境事件的疏散撤离

事故发生后，企业应急领导小组根据事故对环境的危害程度，及时下令组织无关人员迅速撤离。现场负责人根据应急救援指挥部下达的紧急疏散命令，立即通知附近岗位人员和周边村委会负责人，组织员工、周边居民进行疏散。疏散时，由疏散引导小组引导和护送疏散人员上风方向的安全区，并在疏散或撤离的路线上设立哨位，指明方向。同时做好人员的清点和安置工作，安全区由应急救援指挥部负责指定地点。由安全防护小组对泄漏事故现场周围划分禁区并加强警戒和巡逻检查。除应急抢险人员外，其他人员禁止进入警戒区。必要时，应对企业进厂公路进行暂时的交通管制，当有毒气体浓度降到允许范围后，将其解除，恢复正常通行。

### 6.3.3应急救援队伍的调度及物资保障

应急救援队伍的调度及物资保障统一应急指挥部协调，突发环境事件时主要采取下列行动：

（1）结合实际启动并实施相应级别的应急预案，及时向上级有关部门报告；

（2）启动本部门的应急指挥机构；

（3）协调组织应急救援力量开展应急救援工作；

（4）需要其他应急救援力量支援时，向有关部门请求。

现场配备的应急救援器材，主要有防毒面具、各种应急药品等。

## 6.4应急监测

当企业发生非正常工况或污染防治设施运行不正常时，大量未经处理的污染物排放可能对环境产生严重的污染，环境监测站对该情况下可能产生的污染源及时分析，立即监测，以便采取应急措施，将产生的环境影响控制在最小程度。

### 6.4.1 应急监测方案

针对突发环境风险事故发生、抢险应急的同时，企业不具备监测能力，应急监测委托有资质单位进行监测。企业应急指挥小组应及时将事故情况上报环境监测部门，并在环境监测机构专业分析人员到达事故现场后，企业应急小组应配合进行应急监测工作。同时根据监测结果，综合分析突发性环境事件污染变化趋势，预测并报告突发性环境事件的发展趋势和污染物的变化情况，作为突发性环境事件应急决策的依据，指导应急救援和现场洗消工作。

具体应急监测方案见附件5。

### 6.4.2 应急监测工作程序

事件发生后，应急救援指挥部向上级主管部门报告，同时请求应急监测部门支援，指挥部根据事件影响程度请求上级部门下达应急监测命令。

接到应急救援指挥部开展的应急监测任务的请求后，立即启动应急监测工作程序，组织人员，集结待命。

接到应急指挥部应急终止的指令后，由应急监测小组组长宣布应急监测终止，并根据事件现场情况安排正常的环境监测或跟踪监测。

应急监测小组配合突发环境事件急救援指挥部或有关部门评价所发生的突发环境事件。

## 6.5 应急终止

（1）应急终止的条件

①事件现场得到控制，事件条件已经消除；

②污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内；

③事件所造成的危害已经被彻底消除，无继发可能；

④事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；

⑤采取了必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。

（2）应急终止的程序

①现场救援指挥部确认终止时机，经应急指挥部批准；

②现场救援指挥部向所属各专业应急救援队伍下达应急终止命令。

（3）应急终止后的行动

①有关部门及突发环境事件单位查找事件原因，防止类似问题的重复出现。

②应急指挥部应根据上一级应急指挥部统一安排和实际情况，决定是否继续进行环境监测和评价工作。

③对应急事件进行记录、建立档案。并根据实践经验，组织有关类别环境事件专业部门对应急预案进行评估，并及时修订环境应急预案。

④参加应急行动的部门负责组织、指导环境应急队伍维护、保养应急仪器设备，使之始终保持良好的技术状态。

## 6.6信息报告与发布

当事件发生后，根据应急预案要求，当事人或发现者及时把信息向车间负责人（邓筱）报告，负责人根据事件情况及时汇报应急指挥部（张鹏），并进行前期处置，避免事件扩大。应急指挥部根据事件情况及时向上级主管部门（商河县政府、商河县环境保护局和负有安全生产监督管理职责的有关部门）报告。

### 6.6.1报告时限和程序

企业发生或判断可能引发突发环境事件时，三级事件报车间主任处置，二级事件厂区领导处置实施，一级事件由总指挥（张鹏）安排专项负责人应立即向商河县环保局报告相关信息并及时通知谢家庄负责人随时准备疏散人群。商河县环保部门在发现或者得知信息后，应当立即核实，对事件性质和类别做出初步认定。

对初步认定为一级突发环境事件的，企业应当在1小时内向商河县政府和商河县环境保护局报告；对初步认定为二级突发环境事件的，企业应当在2小时内向商河县政府和商河县环境保护局报告。

突发环境事件处置过程中事件级别发生变化的，应当按照变化后的级别报告信息。

### 6.6.2信息上报

1、信息报告方式、要求

（1）信息报告方式与内容

突发环境事件的报告分为初报、续报和处理结果报告（终报）三类。

①1小时内初报。从发现事件后起应在第一时间上报。初报可用电话报告或书面报告，电话报告后必须立即补充文字报告，主要内容包括：环境事件类型、地点、污染源、主要污染物质、人员受害情况、事件潜在的危害程度、转化趋向等初步情况。对初步判定属于二级及以上的突发环境事件，应在30分钟内初报，并报告态势变化进程。

②续报。在查清突发环境事件有关基本情况后立即上报，续报可通过网络或书面报告（传真）。续报要在初报的基础上报告环境监测数据及相关数据（气象），并报告事件发生的原因、过程、进展情况、趋势，采取的应急措施等基本情况。

③处理结果报告。结果报告在事件处理完毕后立即上报。应急终止后，对整个事件以书面形式进行综合整理分析，报告事件发生的原因，采取的措施，处置过程和结果，经验和教训，责任追究情况，事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题等情况。

（2）信息上报要求

当突发环境事件发生后，应急总指挥根据事件情况决定是否向上级主管部门报告，是否需要社会救援。如果需要向上级主管部门报告，请求社会援助，应急总指挥应当及时通知商河县政府、商河县环境保护局和负有安全生产监督管理职责的有关部门，并拨打：“119”、“120”、“110”等电话请求社会救援。

①企业内部信息上报情况

当厂区内部风险物质泄漏时，若泄漏量较小，对厂外无影响时立即启动厂区三级响应程序。一旦发现立即向车间负责人报告，车间可自行解决，解决后向应急救援指挥部上报。如若突发环境事件影响周边环境或下游水域水质时，启动二级或一级响应程序，并第一时间内向商河县政府、商河县环境保护局进行上报。

总指挥接到事件报告后，立即启动相应应急响应，采取有效措施，组织应急，防止事件扩大，减少人员伤亡和财产损失。报告事件包括以下内容：事件发生单位概况；事件发生的时间、地点以及事件现场情况；事件的简要经过；事件已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；已经采取的措施；其他应当报告的情况。情况紧急时，事件现场有关人员可以直接向商河县政府、商河县环境保护局和商河县安监局报告。

②部门间信息上报

如果突发环境事件初步认定为一般或者较重时，应急总指挥向商河县政府和商河县环境保护局报告，并由其决定启动相应的应急预案，同时由商河县政府和商河县环保局决定是否上报上一级部门。

2、事件上报部门和联系电话见附件3。

### 6.6.3信息传递

突发环境事件发生后，应急指挥部接到突发环境事件报告后，立即向总指挥报告、请示并立刻传达指令，通过电话或派遣专人的方式，按照指令迅速通知企业内部的其他职能部门；当所发生环境事件影响到其他单位及周边企业或村庄时，公司救援指挥部及时通过公司电话和请求“110”支援的方式对突发环境事件的情况向周边企业和村庄发布。并由指挥部责成行政部门协作“110”做好舆论信息沟通工作。然后逐级向上级传递信息。

### 6.6.4信息发布和舆论引导

一般突发环境事件信息发布由公司应急指挥小组在公司内部进行通报；较大或重大突发环境事件，企业要及时将信息上报与商河县人民政府，由政府统一发布信息。要高度重视突发环境事件的信息发布、舆论引导和舆情分析工作，加强对相关信息的核实、审查和管理，为积极稳妥地处置突发环境事件创造良好的舆论环境。要坚持及时准确、主动引导的原则和正面宣传为主的方针，及时发布准确、权威的信息，正确引导社会舆论。

发布信息要做到准确、客观、公正，正确引导社会舆论。对较复杂的事件，可采取分阶段方式发布有关信息。

# 7 后期处置

应急行动结束后，企业要做好突发环境事件的善后工作主要包括：事故现场的后期处置、人员救治及损失赔偿，生态环境污染治理及植被恢复，经验教训总结及应急方案改进等内容。若发生重大突发环境事件，由企业负责突发环境事件的善后处置工作，在充分调度社会资源仍不能彻底消除污染隐患、确保当地环境安全的情况下，可逐级向上级政府请求支援。若发生较大或一般的突发环境事件，由本企业负责突发环境事件的善后处置工作。

## 7.1 善后处置与恢复重建

7.1.1 善后处置

1、根据现场专家组的科学结论及相应监测意见，组织突发环境事件应急处理后援力量开展现场处置工作，消除污染隐患。同时监测部门提供跟踪性监测。

2、商河县政府和厂区负责组织有关部门或专业机构进行突发环境事件现场清理工作，使事发现场恢复到相对稳定、安全的基本状态，防止发生次生事故。必要时由专业技术部门提供技术支持，对潜在的隐患进行监测与评估，发现问题及时处理。

3、根据现场调查情况及相应技术支撑部门的科学依据，对突发环境事件中涉及的损害赔偿问题，依据行政调解程序进行。

4、根据突发环境事件认定结论，下达行政处理意见，并对突发环境事件进行通报。

5、当现场处理完毕后，安全科负责通知电工检查电源线路，车间负责人负责检查工艺管线的损坏情况，设备管理人负责设备检修，化验室配合环保监测人员进行现场相关项目监测，当班班长组织员工清理现场，确保环境和设备后，方可恢复生产，若形成事故，车间配合事故调查组进行事故调查。

7.1.2 恢复重建

由于某些污染物一旦对环境造成危害，在进行环境污染治理的同时，也要注重对生态环境的恢复，在厂区周围植树种草，恢复原生态面貌，保护厂区周边环境。

① 事故处理过程中产生的次生、衍生污染消除措施

当发生风险事故时会产生大量消防废水和泄漏的物料，若消防废水和事故废水经雨水管道流入厂外，遇雨季会因地表径流排入外环境，进而影响河流水质。全厂设立三级防控措施，建立完善的导排系统，确保事故消防污水、事故液料能够收集进入事故水池，不流入外环境。为控制污水不出厂界，应切断厂区雨水总排口，厂区围墙下端加固，形成厂界隔离水堤，在厂区门口应备有沙袋，一旦发生重大泄漏事故，切断雨水总排口阀门，用沙袋封堵厂区大门，将事故废水或洗消废水控制在厂区内部，作为三级防控。事故结束后，根据废水检测成分委托具有处理能力的相关单位处理。

② 生态环境恢复

本企业可能造成的环境问题主要是危险废物泄漏造成环境污染、洗消废水未能及时收集导致废水进入周围地表水/土壤。事故发生后除及时采取措施，减少排放到水体中的污染物量，并组织水体/土壤监测小组对受影响区域的环境敏感点进行长期布点监测，直至环境中事故污染物浓度降到背景值。事故发生后对周围土壤、植被造成破坏的，需组织专家就事故对环境造成的影响进行科学评估，并对受破坏的植被、土壤应提出相应的恢复建议。对受灾范围进行科学的评估论证，企业根据专家建议，对遭受污染的植被进行逐步恢复。

## 7.2 调查与评估

（1）应急指挥部指导有关部门及突发环境事件单位查找事件原因，防止类似问题的重复出现。

（2）各应急小组负责编制总结报告，应急终止后上报。

（3）开展应急过程评价。由商河县环保局环境应急指挥部组织有关专家、技术人员，会同商河县相关管理部门组织实施。

评价的基本依据：

①环境应急过程记录；

②各应急小组的总结报告；

③现场应急指挥部掌握的应急情况；

④环境应急行动的实际效果及产生的社会影响；

⑤公众的反映等。

得出的主要结论应涵盖以下内容：

①环境事件等级；

②环境应急总任务及部分任务完成情况；

③是否符合保护公众、保护环境的总要求；

④采取的重要防护措施与方法是否得当；

⑤出动环境应急队伍的规模、仪器装备的使用、环境应急程度与速度是否与任务相适应；

⑥环境应急处置中对利益与代价、风险、困难关系的处理是否科学合理；

⑦发布的公告及公众信息的内容是否真实，时机是否得当，对公众心理产生了何种影响；

⑧得出的其他结论等。

- 根据实践经验，各环境应急小组负责组织对应急预案进行评估，并及时修订应急预案。

# 8 应急保障

## 8.1 应急队伍保障

企业要依据自身条件和可能发生的突发环境事件的类型，建立应急救援专业队伍。包括：污染源抢修、人员疏散引导、紧急物品供应、安全防护救护、应急联络、应急监测调查小组6个突发环境事件应急小组。配备先进技术装备，并明确各专业救援队伍的具体职责和任务，定期对各救援队伍进行专业培训和演习。以便在发生突发环境事件时，在指挥部的统一指挥下，快速、有序、有效地开展应急救援行动，以尽快处置事故，使事故的危害降到最低。

## 8.2 资金保障

企业做好事故预防预警及应急救援所必须的资金储备。主要由环境应急工作领导小组负责组织储备。应急经费按《财政应急保障预案》规定纳入每年的企业预算，装备量应严格按《财政应急保障预案》比例执行，确保应急预案启动之后，能够满足现场救援所需（包括救援物资以及受灾人员的救治和妥善安置）。

## 8.3 通讯与信息保障

当发生突发环境事件时，应急指挥部门根据案发现场的信息报告，及时准确的下达救援命令，现场的救援小组也可通过通讯设施及时将最新情况报告应急指挥部。因此，通讯设施的畅通对应急抢险顺利进行都是非常必要的，企业必须做好通信与信息的保障工作。主要保障措施如下：

（1）各应急小组将本小组抢险队员联系方式报企业应急指挥部（包括姓名、办公电话和移动电话），联系方式如有变动应及时到应急指挥部登记，应急指挥部将根据应急指挥系统成员的组成完善应急指挥系统通讯录。确保突发应急事故时，能够保证通讯畅通。

（2）各应急小组组长手机要24小时保持畅通，当接到抢险命令后，及时联系，按照指挥部的要求，迅速组织本专业人员到位抢险救灾，不得贻误时机。如果由于不能及时到现场或组织不力造成损失，将严厉追究该小组组长的责任，并对该部门进行考核。

（3）当事态扩大或发生非常紧急情况时，报警人员可通知值班室，值班室把事故类型、严重程度、应急等级等情况通知总指挥，然后由总指挥向环境保护管理部门及安全生产监督管理部门通报事故情况。同时，根据事故的紧急程度，调度室通知相关外援单位。

## 8.4 应急物资储备保障

为保证应急救援工作及时有效，公司根据风险目标需要，将抢险抢修、个体防护、医疗救援、通讯联系等装备器材配置齐全到位。平时各部门安排专人负责本区域内所有装备、器材的使用管理，维护、保管、检查、送验管理工作，确保始终处于完好备用状态。需要储备的主要应急物资见附件4。

## 8.5 其它保障

1、治安维护

厂区成立警戒保卫组，根据应急指挥部的安排，采取有效管制措施，控制事态，维护秩序。加强对重点区域、重点部位和场所、重点人群、重要物资和设备的安全保护。

2、技术支撑

专业人员负责专项事件时的事件处理。对事件处理过程中可能遇到的技术或设备等方面的问题时，指挥部可联系行业专家咨询或同行业单位进行协助。

3、后勤保障

厂区建立完善救援体系，应急指挥部有权调动厂区各种力量以及协调社会力量投入到应急救援中去。如事件扩大，指挥部可请求当地政府协调应急救援力量确保应急后勤保障。

4、医疗保障

受伤人员现场救护、救治与医院救治：依据事件分类、分级，附近疾病控制与医疗救治机构的设置和处理能力，制订具有可操作性的处置方案，包括以下内容：可用的急救资源列表，如急救中心、医院、疾控中心、救护车和急救人员；应急抢救中心、毒物控制中心的列表；伤员的现场急救常识。

5、外部救援保障

（1）单位互助

与本公司邻近的单位在运输、人员、救治以及救援等方面能够给予帮助。同时也能够依据救援需要时，提供其他相应支持。

（2）请求政府协调应急救援力量

当事件趋于扩大需要外部力量救援时，及时向商河县人民政府、商河县环保局或商河县安监局报告，由商河县政府应急办发布支援命令，调动相关政府部门进行全力支持和救护，主要参与部门有：

①公安部门：

协助我厂进行警戒，封锁相关道路，防止无关人员进入事件现场和污染区。

②消防部门

发生火灾事件时，可在十分钟内到达现场进行灭火、救护。

③安监部门

发生事件时，到我厂指导事件救援工作及调查事件情况。

④环保部门

提供事件发生时的实时监测和同时监督企业对污染区的处理工作。

⑤电信部门

保障外部通讯系统的正常运转，能够及时准确发布事件的消息和发布有关命令。

⑥医疗单位

提供伤员、中毒救护的治疗服务和现场救护所需要的药品和人员。

⑦其他部门

可以提供运输、救护物资的支持。

# 9 监督管理

## 9.1 培训与演练

9.1.1 培训

公司突发环境事件应急救援队伍分三个层次开展培训。

1、班组级

班组级是及时发现处理事件、紧急避险、自救互救的重要环节，同时也是事件及早发现、及时上报的关键，一般突发环境事件在这一层次上能够及时处理而避免，对班组职工开展事件应急处理培训非常重要。每季开展一次，培训内容：

（1）针对系统（或岗位）可能发生的事件，在紧急情况下如何进行紧急停车、避险、报警的方法；

（2）针对系统（或岗位）可能导致人员伤害类别，现场进行紧急救护方法；

（3）针对系统（或岗位）可能发生的事件，如何采取有效措施控制事件和避免事件扩大化；

（4）针对可能发生的事件应急救援必须使用的防护装备，学会使用方法；

（5）针对可能发生的事件学习消防器材和各类设备的使用方法；

（6）掌握车间存在的危险化学品特性、健康危害、危险性、急救方法。

2、车间级

以车间负责人为首、由安全员、设备、技术人员及班组长组成，成员能够熟练使用现场装备、设施等，对事件进行可靠控制。他是应急救援的指挥部与班组级之间的联系；同时也是事件得到及时可靠处理的关键。每年培训两次，培训内容：

（1）包括班组级培训所有内容；

（2）掌握应急救援预案，发生事件时按照预案有条不紊地组织应急救援；

（3）针对车间生产实际情况，熟悉如何有效控制事件，避免事件失控和扩大化；

（4）针对可能需要启动厂级应急救援预案时，车间应采取的各类响应措施（如组织大规模人员疏散、撤离、警戒、隔离、向厂部报警等）；

（5）如何启动车间级应急救援响应程序；

（6）事件控制和有效洗消方法。

3、厂级

各单位日常工作把应急救援中各自承担职责纳入工作考核内容，定期检查改进。每年进行一次。培训内容：

（1）学习班组级、车间级的所有内容；

（2）熟悉厂级应急救援预案，事件单位如何进行报警，安全环保部如何接听事件警报；

（3）如何启动厂级应急救援预案程序；

（4）各单位依据应急救援的职责和分工开展工作；

（5）组织应急物资的调运；

（6）申请外部救援力量的报警方法，以及发布事件消息，组织周边村庄、企业单位的疏散方法等；

（7）事件现场的警戒和隔离，以及事件现场的洗消方法。

9.1.2 宣传教育

为全面提高应对突发事件能力，公司通过广播、彩页、宣传栏、公司培训等形式，对本公司职工及工厂周边群众进行危险特性、基本防护、撤离方法等知识的传播。宣传内容包括：

1、厂内生产中存在的危险化学品的特性、健康危害、防护知识等。

2、厂内可能发生危险化学品事件的知识、导致哪些危害和污染，在什么条件下，必须对周边人员进行转移疏散。

3、人员转移、疏散的原则以及转移过程中的注意安全事项。

4、对因事件而导致的污染和伤害的处理方法；

（1）公司应定期对应急救援人员进行防火、防爆、防毒等措施进行培训、考核并建立档案；

（2）本预案应根据本公司的生产、改造的变化进行补充、调整和完善。

9.1.3 演练

公司应急救援指挥领导小组定期组织针对可能发生的重大突发环境事件进行演练。每年必须至少组织一次危险目标发生泄漏、火灾事件处置模拟演练，以及系统停电、停水各岗位应急响应模拟演练。

1、演练目的

验证预案的可行性，检验应急救援指挥中心的应急能力，专业队伍对可能发生的各种紧急情况的适应性及他们之间相互支援及协调程度，发现预案中存在的问题，为修正预案提供实际资料。

2、演练分类

环境风险事件应急演练，一般分为室内演练和现场演练两种。

室内演练又称组织指挥协调演练，主要由指挥部的领导和指挥、通讯、生产调度等部门以及救援专业队负责人组成的指挥系统。按演练的目的和要求，以室内组织指挥的形式将各级救援力量组织起来，实施应急救援任务。

现场演练即事件模拟实地演练。根据消防要求进行义务急救队员与义务消防队员演练、抢险专业队伍的演练和综合演练三种。

（1）义务急救队员与义务消防队员演练。检验消防车出车速度、各队员对安全消防器材使用熟练程度、队员体力情况、队员间相互协调程度。

（2）专业抢险队伍的演练。检验抢险专业队伍的召集速度、对事件目标地的熟悉程度、基本事件处理掌握情况、器材设备使用配合熟练程度、队伍间相互协调程度。

（3）综合演练。对于具有火灾、爆炸、有毒有害危险化学品大量泄漏事件的综合演练，主要演练公司化学事件应急救援方案整体运作程序，各专业救援队伍的协调配合能力，报警程序、联系方式，防护器材调配使用，火灾的控制，泄漏区域防爆保护，泄漏点堵漏，中毒受伤人员的搜救和现场急救及送医就治，危险物质扩散区域有毒有害物质的分析判断和人员疏散、撤离及安全警戒区的设立，生产调度平衡等。

各专业队伍在演练时，遵照先易后难、先单队后联合进行演练，不断提高应急救援技能和指挥水平。

3、演练要求

演练的计划必须细致周密，在保证安全的前提下能够把各级应急救援力量和应该配备的器材组成统一的整体。使各专业队人员熟悉自己的职责和任务。

- 总结讲评

每次演练结束后应及时总结讲评演练，从中积累经验，发现预案中存在的问题，确定改进措施，不断完善预案。重点讲评的内容有：演练企业设计的合理性，演练的准确情况，指挥系统的一致性。预案有关程序内容的适应性，应急救援器材设备匹配程度，各专业队相互协调协助能力，救援人员技能等。

## 9.2 奖励与责任追究

### 9.2.1 奖惩

公司每年针对应急预案演习、培训、预案完善和事件应急救援中做出贡献的部门和个人进行奖励，对事件责任者进行处罚。

（1）编制和预案管理中做出成绩的工段和个人实行年底奖励，个人评为优秀个人，工段评为预案编制和管理先进单位。对预案执行不好的个人和单位提出批评。

（2）对公司级演习和车间级演习进行总结评比，对做出贡献的单位和个人进行现金奖励，对演习准备和配合及实施不好的单位和个人进行现金处罚，根据评比情况给予适当的奖励及处罚。

（3）对应急救预案培训实施单位年底进行评比，对培训工作做出贡献和成绩突出者进行现金奖励。对培训工作敷衍了事者给予批评。

（4）对应急救援工作中出色完成应急处置任务成绩显著的、抢排险事件或抢救人员有功的、使国家企业人身财产安全减少或免受损失的、对应急工作提出重大建议且实施效果较好的人员进行奖励。对不按规定执行预案的、拒绝履行应急救援任务的、不及时报告事件真实情况贻误救援工作的、不服从指挥临阵脱逃的、盗窃挪用应急救援物资的、散步谣言的、其他危及应急救援的进行处罚，违反刑法的按刑法处理。

### 9.2.2 责任

突发环境事件处置工作实行领导负责制和责任追究制。在突发环境事件应急工作中，有下列行为之一的，按有关规定对有关责任人员视情节和危害后果给预行政处分；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任：

1、不认真履行环境法律、法规，而引发环境事件的；

2、不按照规定制定本单位突发环境事件应急预案，拒绝承担突发环境事件应急准备义务的；

3、不按规定报告突发环境事件真实情况的；

4、拒不执行突发环境事件应急预案，不服从命令和指挥，或在事件应急响应是临阵脱逃的；

5、盗窃、贪污、挪用环境事件应急工作资金、装备和物资的；

6、阻碍环境事件应急工作人员执行任务或进行破坏活动的；

7、散布谣言，扰乱救援秩序的；

8、有其它对环境事件应急工作造成危害行为的。

# 10 附则

## 10.1 术语和定义

（1）突发环境事件，是指由于污染物排放或者自然灾害、安全生产事故等因素，导致污染物或者放射性物质等有毒有害物质进入大气、水体、土壤等环境介质，突然造成或者可能造成环境质量下降，危及公众身体健康和财产安全，或者造成生态环境破坏，或者造成重大社会影响，需要采取紧急措施予以应对的事件。

（2）环境应急预案，是指企业为了在应对各类事故、自然灾害时，采取的紧急措施，避免或最大程度减少污染物或其他有毒有害物质进入厂界外大气、水体、土壤等环境介质，而预先制定的工作方案。

（3）环境风险，是指发生突发环境事件的可能性及突发环境事件造成的危害程度。

（4）环境风险单元，指长期或临时生产、加工、使用或储存环境风险物质的一个（套）生产装置、设施或场所或同属一个企业且边缘距离小于500米的几个（套）生产装饰、设施和场所。

（5）环境风险受体，指在突发环境事件中可能受到危害的企业外部人群、具有一定社会价值或生态环境功能的单位或区域等。

（6）应急演练，是指为检验应急预案的有效性、应急准备的完善性、应急响应能力的适应性和应急人员的协同性而进行的一种模拟应急响应的实践活动。

（7）环境应急监测，是指环境应急情况下，为发现和查明环境污染情况和污染范围而进行的环境监测。包括定点监测和动态监测。

（8）先期处置，是指突发环境事件发生后在事发地第一时间内所采取的紧急措施。后期处置，是指突发环境事件的危害和影响得到基本控制后，为使生产、工作、生活、社会秩序和生态环境恢复正常状态在事件后期所采取的一系列行动。

## 10.2 制定与修订

（1）预案的制定

本预案由济南天邦化工有限公司制定。

（2）预案的解释

本预案由济南天邦化工有限公司负责解释。

（3）预案的备案

本预案应报环商河县环境保护局备案。

（4）预案的修订

企业结合环境应急预案实施情况，至少每三年对环境应急预案进行一次回顾性评估。有下列情形之一的，及时修订：

①面临的环境风险发生重大变化，需要重新进行环境风险评估的；

②应急管理组织指挥体系与职责发生重大变化的；

③环境应急监测预警及报告机制、应对流程和措施、应急保障措施发生重大变化的；

④重要应急资源发生重大变化的；

⑤在突发事件实际应对和应急演练中发现问题，需要对环境应急预案作出重大调整的；

⑥其他需要修订的情况。

对环境应急预案进行重大修订的，修订工作参照环境应急预案制定步骤进行。对环境应急预案个别内容进行调整的，修订工作可适当简化。

企业环境应急预案有重大修订的，应当在发布之日起20个工作日内向原受理部门变更备案。环境应急预案个别内容进行调整、需要告知商河县环保局的，应当在发布之日起20个工作日内以文件形式告知原受理部门。

## 10.3 应急预案实施

本预案自后发布之日起施行。

# 11 附件与附图

附件1：现场处置方案

附件2：项目涉及危险化学品理化性质表

附件3：应急救援通讯录

附件4：应急储备物资清单

附件5：应急监测方案

附图1：项目地理位置图

附图2：项目周围环境受体分布图

附图3：厂区平面布置及雨水、污水管网图

附图4：应急疏散图

附图5：应急资源分布图

## 附件1：现场处置方案、

罐区现场处置方案

1 危险性分析

项目罐区位于厂区中部，罐区布置50m3二甲苯、甲醇卧式储罐各2座，30m3油酸甲酯卧式储罐2座，50m3乙草胺立式储罐2座；50m3百草枯（30-33%）、草甘膦立式储罐各2座，预留戊类储罐四座。

健康危害：拟建项目罐区存放原辅材料多为有毒物质，对人体健康有较大危害。

危险特性：反应釜内部分原料易燃烧爆炸，与空气混合能形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。

2 事故特征

2.1可能导致的事件类型

2.1.1泄漏事故

由于误操作引起的泄漏；由于罐体、管线腐蚀穿孔、损坏引起的泄漏；由于阀门不严产生的跑冒滴漏。

2.1.2火灾、爆炸事故

泄漏物料多为易燃品,若泄漏点存在火种或者高热能源,极易引发火灾甚至爆炸事故。

2.2事件发生的区域、地点：罐区

2.3事故发生前可能出现的征兆

1）罐区出现药品的跑、冒、滴、漏；

2）操作人员违反安全操作规程；

3）可燃气体报警器报警。

3 应急处置程序

3.1基层单位应急自救组织形式：

公司成立以车间为单位的事故应急小组，负责组织实施事故应急工作。应急小组组长由距离罐区最近的，罐区东侧除草剂车间主任担任，若车间主任不在岗则安排车间主管担任组长，值班长及主要操作工、技术员为成员。

3.2应急自救组织机构、人员的具体职责

1、 发生化学事故时，发现事故者应采取措施控制事故的扩大，同时报告车间主任或车间主管。

2、应急小组组长负责指挥现场应急救援工作并及时通知上级领导、工厂调度、其他相关车间和岗位，必要时向有关单位发出救援请求。

3、应急小组组长或值班长在发生事故时负责发布和解除应急救援信号。

4、应急小组组长负责组织现场人员实施应急救援行动。

5、班长和当班人员在应急小组组长或值班长的指挥下实施现场应急处置救援，在事态无法控制时及时撤离危险区域。

6、应急小组组长负责参与事故调查和总结应急救援工作的经验教训。

3.3应急处置程序

1、最早发现事故者在做好自我保护的基础上，立即查明事故源和原因，并向本工段、车间、工厂报警，在保障自我安全的情况下停止运行设备。

2、通过切断管道、关闭阀门或倒罐处理后，仍然不能控制的，应向上级领导和应急救援指挥领导报告并提出堵漏或抢险的具体措施。现场人员向上风口撤离到安全地带。

3、车间、工厂接到报警后立即通知有关部门，明确部位原因后，接公司下达应急救援指令，应急救援指挥领导及时带领应急救援队，立即赶往事故现场。

4、应急救援指挥领导成员到达事故现场后，会同事故工段、班组查看现场，根据事故危险程度做出相应的决定。并指挥应急救援抢险队展开事故救援。若事态扩大，必要时应请求社会支援，并通知友邻单位。

5、当事故得到控制后，工厂、车间各职能人员向应急救援指挥领导报告事故情况，由应急救援指挥领导向上级领导汇报。

６、报警电话及上级管理部门、相关应急救援单位联络方式

消防报警：119

医疗救护：120

省立医院职业病防治科：87938911

济南市商河县环保局：68785010

济南市安监局：88576212

安全环保部（24小时值班电话）：88097276

济南市危险化学品应急救援热线：82983472，82976509（济南市土屋路23号）

国家危险化学品应急信息咨询中心： 0532-83889090

4 应急处置要点

1、液体发生泄漏，操作人员迅速通知工厂值班人员（应急小组组长、值班长），及安全环保部。

2、若发生大规模泄漏，应迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。

3、切断火源，建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。

4、合理通风，加速扩散。

5、小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：用泡沫覆盖，抑制蒸发。

6、在初步控制中，应有人监护，有必要情况下，应戴防毒面具。

7、用大量消防水喷淋着火点，控制火势。罐区安装有喷淋装置，发现火灾应及时启动。并将废水排入事故池，同时用沙袋阻挡厂区总雨水排放口，防止废水通过雨水口进入外环境。

8、事故得到有效控制后，及时将事故废水、消防废水排入事故池。然后分批送入污水站进行处理，每天处理事故水量占污水处理站设计流量的比例很小，不会对污水站带来很大冲击，可保证处理达标。

5 注意事项

1、当可燃气体报警器报警时，应立即派人检查报警原因，排除事故可能。

2、定期检查罐区及输送管道。

搅拌釜现场处置方案

1 危险性分析

拟建项目危险化学品种类较多，存在环境风险的主要物质为甲醇、二甲苯、柴油、有毒物质及剧毒物质。

健康危害：拟建项目使用原辅材料中甲氰菊酯、马拉硫磷、杀扑磷、异丙威为剧毒物质，对人体健康有较大危害。

危险特性：反应釜内部分原料易燃烧爆炸，与空气混合能形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。

2 事故特征

2.1可能导致的事件类型

2.1.1泄漏事故

由于误操作引起的泄漏；由于罐体、管线腐蚀穿孔、损坏引起的泄漏；由于阀门不严产生的跑冒滴漏。

2.1.2火灾、爆炸事故

泄漏物料多为易燃品,若泄漏点存在火种或者高热能源,极易引发火灾甚至爆炸事故。

2.2事件发生的区域、地点：乳油车间

2.3事故发生前可能出现的征兆

1）灌装生产线出现药品的跑、冒、滴、漏；

2）生产线上电源线老化；

3）静电打火、遇明火、雷击、电气打火等；

4）操作人员违反安全操作规程；

5）可燃气体报警器报警。

3 应急处置程序

3.1基层单位应急自救组织形式：

公司成立以车间为单位的事故应急小组，负责组织实施事故应急工作。应急小组组长由发生事故乳油车间主任担任，若车间主任不在岗则安排车间主管担任组长，值班长及主要操作工、技术员为成员。

3.2应急自救组织机构、人员的具体职责

1、 发生化学事故时，发现事故者应采取措施控制事故的扩大，同时报告车间主任或车间主管。

2、应急小组组长负责指挥现场应急救援工作并及时通知上级领导、工厂调度、其他相关车间和岗位，必要时向有关单位发出救援请求。

3、应急小组组长或值班长在发生事故时负责发布和解除应急救援信号。

4、应急小组组长负责组织现场人员实施应急救援行动。

5、班长和当班人员在应急小组组长或值班长的指挥下实施现场应急处置救援，在事态无法控制时及时撤离危险区域。

6、应急小组组长负责参与事故调查和总结应急救援工作的经验教训。

3.3应急处置程序

1、最早发现事故者在做好自我保护的基础上，立即查明事故源和原因，并向本工段、车间、工厂报警，在保障自我安全的情况下停止运行设备。

2、通过切断管道、关闭阀门或倒罐处理后，仍然不能控制的，应向上级领导和应急救援指挥领导报告并提出堵漏或抢险的具体措施。现场人员向上风口撤离到安全地带。员工在撤离过程中，应佩戴好岗位上所配备的防毒面具，在无防毒面具的情况下，通过毒气弥漫区时，不能剧烈跑步，应屏住呼吸，用湿毛巾捂住口鼻部位，缓慢地朝逆风方向，或指定的集中地点走去。

3、车间、工厂接到报警后立即通知有关部门，明确部位原因后，接公司下达应急救援指令，应急救援指挥领导及时带领应急救援队，立即赶往事故现场。

4、应急救援指挥领导成员到达事故现场后，会同事故工段、班组查看现场，根据事故危险程度做出相应的决定。并指挥应急救援抢险队展开事故救援。若事态扩大，必要时应请求社会支援，并通知友邻单位。

5、当事故得到控制后，工厂、车间各职能人员向应急救援指挥领导报告事故情况，由应急救援指挥领导向上级领导汇报。

６、报警电话及上级管理部门、相关应急救援单位联络方式

消防报警：119

医疗救护：120

省立医院职业病防治科：87938911

济南市商河县环保局：68785010

济南市安监局：88576212

安全环保部（24小时值班电话）：88097276

济南市危险化学品应急救援热线：82983472，82976509（济南市土屋路23号）

国家危险化学品应急信息咨询中心： 0532-83889090

4 应急处置要点

1、液体发生泄漏，操作人员迅速通知工厂值班人员（应急小组组长、值班长），及安全环保部。

2、若发生大规模泄漏，应迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。

3、切断火源，建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。

4、合理通风，加速扩散。

5、小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：用泡沫覆盖，抑制蒸发。

6、在初步控制中，应有人监护，有必要情况下，应戴防毒面具。

7、用大量消防水喷淋着火点，控制火势。并将废水排入事故池，同时用沙袋阻挡厂区总雨水排放口，防止废水通过雨水口进入外环境。

8、事故得到有效控制后，及时将事故废水、消防废水排入事故池。然后分批送入污水站进行处理，每天处理事故水量占污水处理站设计流量的比例很小，不会对污水站带来很大冲击，可保证处理达标。

5 注意事项

1、当发现室内有异味或身体有不舒适感觉时，应意识到可能发生了泄漏，在确保自身安全的前提下检查泄漏点，立即向有关部门报告。

2、定期检查搅拌釜及输送管道。

3、如发生泄漏，应打开门窗通风换气，到室外拨打电话报警。

## 附件2：项目涉及危险化学品理化性质表

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2004），厂区所涉及的危化品主要包括甲醇、二甲苯、天然气、油酸甲酯等。

天然气理化性质一览表

| 中文名称 | 甲烷 | 英文名称 | methane；Marsh gas |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观与性状 | 无色无臭气体 | 侵入途径 | 吸入 |
| 分子式 | CH4 | 分子量 | 16.04 | 闪点 | -188℃ |
| 熔点 | -182.5℃ | 沸点 | -161.5℃ | 蒸汽压 | 53.32kPa/-168.8℃ |
| 相对密度 | 水=1 | 0.42(-164℃) | 空气=1 | 0.55 |
| 灭火剂 | 雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉 |
| 主要用途 | 用作燃料和用于炭黑、氢、乙炔、甲醛等的制造 |
| 燃烧性 | 易燃 | 溶解性 | 微溶于水，溶于醇、乙醚 |
| 燃烧分解产物 | 一氧化碳、二氧化碳 | UN 编号 | 1971 | CAS NO. | 74-82-8 |
| 危险性类别 | 第2.1 类易燃气体 | 危规号 | 21007 | 包装标志 | 4 |
| 危险特性 | 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应。 |
| 灭火方法 | 切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。 |
| 健康危害 | 甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%-30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。 |
| 急救措施 | 皮肤接触：若有冻伤，就医治疗。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
| 防护措施 | 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩带自吸过滤式防毒面具(半面罩)。 眼睛防护：一般不需要特别防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴一般作业防护手套。 其它：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |
| 泄漏应急措施 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |

甲醇的理化性质及危险特性表

| 标识 | 中文名：甲醇，木精 | 英文名： methyl alcohol；methanol |
| --- | --- | --- |
|  | 分子式：CH4O | 分子量：32.0 |
|  | 危规编号： 32058 | UN编号： 1230 | CAS No. 67-56-1 |
|  | 主要危险特性：第 3.2 类中闪点液体。 | 中国危险货物标志： |
| 理 化 性 质 | 外观与特性：无色透明液体，有刺激性气味。 |
|  | 熔点 （℃） | -97.8 | 沸点 （℃） | 64.7 |
|  | 相对密度（水=1） | 0.79 | 相对密度（空气=1） | 1.1 |
|  | 溶解性 | 溶于水，可混溶于醇、醚等多数有机溶剂。 |
| 急性毒性 | LD50：5628 mg/kg(大鼠经口)；15800 mg/kg(兔经皮) LC50：83776mg/m3，4小时(大鼠吸入)。 |
| 健康危害 | 侵入途径 | 吸入、食入、经皮肤吸收。 |
|  | 对中枢神经系统有麻醉作用；对视神经和视网膜有特殊选择作用，引起病变；可致代射性酸中毒。 急性中毒：短时大量吸入出现轻度眼上呼吸道刺激症状（口服有胃 肠道刺激症状）；经一段时间潜伏期后出现头痛、头晕、乏力、眩晕、酒醉感、意识朦胧、谵妄，甚至昏迷。视神经及视网膜病变，可有视物模糊、复视等，重者失 明。代谢性酸中毒时出现二氧化碳结合力下降、呼吸加速等。 慢性影响：神经衰弱综合征，植物神经功能失调，粘膜刺激，视力减退等。皮肤出现脱脂、皮炎等。 |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：易燃 | 引燃温度 （℃）：464 |
|  | 聚合危害：不聚合 | 闪点（℃）（闭杯）：12 |
|  | 稳定性：稳定 | 爆炸极限（V%）：6（下限）；36.5（上限） |
|  | 危险特性 | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 |
|  | 燃烧产物：一氧化碳 | 禁忌物：酸类、酸酐、强氧化剂、碱金属。 |
| 灭火方式 | 消防人员必须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。 灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 灭火注意事项：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。 |
| 泄漏应急处理 | 消除所有点火源。迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。不要直接接触泄漏物。尽可 能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄 漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |
| 消除方法 | 建议用焚烧法处置，与燃料混合后，再焚烧。焚烧炉排出的气体要通过洗涤器除去。 |
| 操作注意事项 | 密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴 橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、碱金属接触。灌装时应控 制流速，且有接地装置，防止静电积聚。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |
| 防护措施 | 呼吸系统防护 | 可能接触其蒸气时，应该佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。 |
|  | 眼睛防护 | 戴化学安全防护眼镜。 |
|  | 身体防护 | 穿防静电工作服。 |
|  | 手防护 | 戴橡胶手套。 |
|  | 其它防护 | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。实行就业前和定期的体检。 |
| 储存注意事项 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱金属等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |
| 废弃处置方法 | 建议用焚烧法处置，与燃料混合后，再焚烧。焚烧炉排出的气体要通过洗涤器除去。 废弃注意事项：处置前应参阅国家和地方有关法规。 |
| 运输注意事项 | 本品铁路运输时限使用钢制企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运 输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、酸类、碱金属、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨 淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规 定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。 |

二甲苯的理化性质及危险特性表

| 标 识 | 英文名 | Xylene | 分子式 | C8H10 | 分子量 | 106.17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 危险货物编号 | 33535 | UN编号 | 1307 |
|  | IMDG规则页码 | 3292 | CAS号 | 95-47-6 |
| 理 化 性 质 | 外观与性状 | 无色透明液体，有类似甲苯的气味。 |
|  | 熔点℃ | -25.5 | 相对密度(空气=1) | 3.66 |
|  | 沸点℃ | 144.4 | 临界温度℃ | 357.2 |
|  | 相对密度（水=1） | 0.88 | 临界压力MPa | 3.70 |
|  | 饱和蒸汽压KPa | 1.33(32℃) | 燃烧热Kj/mol | 4563.3 |
|  | 最小引燃能量mJ | —— |
|  | 溶解性 | 不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚、氯仿等多数有机溶剂。 |
| 毒 性 与 危 害 | 接触限值 | 中国MAC：100mg／m3 苏联MAC：50mg／m3 美国TWA：OSHA 100ppm，434mg／m3；ACGIH 100ppm，434mg／m3 美国STEL：ACGIH 150ppm，651mg／m3 |
|  | 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收 |
|  | 健康危害 | 对皮肤、粘膜有刺激作用，对中枢神经系统有麻醉作用；长期作用可影响肝、肾功能。急性中毒：病人有咳嗽、流泪、结膜充血等重症者有幻觉、神志不清等，有时有癔病样发作。慢性中毒：病人有神经衰弱综合征的表现，女工有月经异常，工人常发生皮肤干燥、皲裂、皮炎。 |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性 | 易燃 | 闪点℃ | 25 |
|  | 自燃温度℃ | 463 | 爆炸极限% | 下限1.0，上限7.0 |
|  | 危险特性 | 其蒸汽与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。流速过快，容易产生和积聚静电。 |
|  | 燃烧分解产物 | 一氧化碳、二氧化碳。 |
|  | 稳定性 | 稳定 |
|  | 聚合危害 | 不能出现 |
|  | 禁忌物 | 强氧化剂 |
|  | 灭火方法 | 泡沫、二氧化碳、干粉、砂土，用水灭火无效。 |

## 附件3：应急救援通讯录

厂区应急救援小组紧急联系电话一览表

| 姓名 | 应急职务 | 职务 | 部门 | 日常职务 | 手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 张鹏 | 总指挥 | --- |  | 总经理 | 13361051063 |
| 邓之亮 | 副总指挥 | --- |  | 厂长 | 15650597378 |
| 邓筱 | 救援排险小组 | 组长 | 生产部 | 部长 | 18753196307 |
| 苏健 |  | 组员 | 生产部 | 主任助理 | 15866698939 |
| 王旭亮 |  | 组员 | 仓储部 | 主管 | 15054171509 |
| 孙洪进 | 疏散引导小组 | 组长 | 生产部 | 主任 | 17854122277 |
| 郑旺 |  | 组员 | 生产部 | 主任 | 13606417628 |
| 孙祥伟 | 物品供应小组 | 组长 | 办公室 | 主任 | 13583171517 |
| 靳晓东 |  | 组员 | 采购部 | 采购员 | 18805315589 |
| 田应城 | 安全救护小组 | 组长 | 仓储部 | 主管 | 18363018908 |
| 于婷馨 |  | 组员 | 物流部 | 主管 | 18765820668 |
| 孙忠明 | 应急联络小组 | 组长 | 安环部 | 主管 | 15705419828 |
| 韩沛 |  | 组员 | 质检部 | 主管 | 13553161665 |
| 李戈 | 应急监测调查小组 | 组长 | 安环部 | 主管 | 15098855135 |
| 武辉 |  | 组员 | 技术部 | 部长 | 13287725713 |

周边企业及政府联系电话一览表

| 序号 | 单位名称 | 办公电话 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 商河县人民政府 | 12345，0531-84880296 |
| 2 | 商河县环保局 | 12369，0531-68785008 |
| 3 | 商河县卫生局 | 0531-84880176 |
| 4 | 商河县公安局 | 0531-84880147 |
| 5 | 商河县安监局 | 0531-84877068 |
| 6 | 商河县消防大队 | 119 |
| 7 | 火警电话 | 119 |
| 8 | 急救中心 | 120 |
| 9 | 公安指挥中心 | 110 |
| 10 | 交通事故 | 122 |

## 附件4：应急物资储备清单

公司应急物资储备清单

| 分类 | 名称 | 数量 | 设置位置 | 保管人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急工具（抢险工具、堵漏工具、应急手电筒等） | 防静电扳手 | 5 | 罐区 | 王旭亮 | 15054171509 |
|  | 沙袋 | 20 | 成品仓库 | 王旭亮 | 15054171509 |
| 消防设备（灭火器、灭火毯、消防沙、消防锹等） | MFZ/ABC4手提干粉灭火器 | 100 | 各车间、仓库 | 李宝华 孙洪进 付尔云 郑旺 孙继勇 田应城 | 15853482827 15853482827 18865916650 13606417628 13370592668 18363018908 |
|  | MFZ/ABC5手提干粉灭火器 | 100 | 各车间、仓库 | 李宝华 孙洪进 付尔云 郑旺 孙继勇 田应城 | 15853482827 15853482827 18865916650 13606417628 13370592668 18363018908 |
|  | MFZ/ABC6手提干粉灭火器 | 200 | 各车间、仓库 | 李宝华 孙洪进 付尔云 郑旺 孙继勇 田应城 | 15853482827 15853482827 18865916650 13606417628 13370592668 18363018908 |
|  | MFZ/ABC20推车式干粉灭火器 | 20 | 气流粉碎车间 除草剂悬浮剂车间 | 郑旺 孙继勇 | 13606417628 13370592668 |
|  | MFZ/ABC50推车式干粉灭火器 | 20 | 杀虫剂车间 除草剂乳油车间 | 孙洪进 付尔云 | 15853482827 18865916650 |
|  | MT/5二氧化碳灭火器 | 20 | 配电室 | 苏月华 | 15165418382 |
|  | 消防沙池 | 5 | 罐区 | 王旭亮 | 15054171509 |
|  | 消防沙池 | 3 | 除草剂乳油车间外 | 李戈 | 15098855135 |
|  | 消防桶 | 4 | 消防控制室 | 李戈 | 15098855135 |
|  | 消防铲 | 4 | 消防控制室 | 李戈 | 15098855135 |
|  | 消防服 | 8 | 消防控制室 | 李戈 | 15098855135 |
|  | 消防头盔 | 8 | 消防控制室 | 李戈 | 15098855135 |
|  | 消防服手套 | 8 | 消防控制室 | 李戈 | 15098855135 |
|  | 消防靴 | 8 | 消防控制室 | 李戈 | 15098855135 |
|  | 灭火毯 | 6 | 气流粉碎车间 | 李宝华 | 15853482827 |
|  | 灭火毯 | 6 | 杀虫剂车间 | 孙洪进 | 17854122277 |
|  | 灭火毯 | 12 | 除草剂乳油车间 | 付尔云 | 18865916650 |
|  | 灭火毯 | 6 | 除草剂悬浮剂车间 | 郑旺 | 13606417628 |
|  | 灭火毯 | 10 | 除草剂水剂车间 | 孙继勇 | 13370592668 |
| 个人防护（防静电服、鞋安全帽、工作手套等各种个人防护器具） | 防化服 | 2 | 罐区 | 王旭亮 | 15054171509 |
|  | 过滤式防毒面具 | 6 | 罐区 | 王旭亮 | 15054171509 |
|  | 防护服 | 20 | 车间内 | 李戈 | 15098855135 |
|  | 安全帽 | 50 | 五金仓库 | 田应城 | 18363018908 |
|  | 正压呼吸器 | 1 | 五金仓库 | 田应城 | 18363018908 |
|  | 防毒面具 | 1个/人 | 车间内 |  |  |
|  | 防化手套 | 1付/人 | 车间内 |  |  |
| 救治应急器材（医疗救急箱等） | 急救医药箱 | 1 | 气流粉碎车间 | 李宝华 | 15853482827 |
|  | 急救医药箱 | 1 | 杀虫剂车间 | 孙洪进 | 17854122277 |
|  | 急救医药箱 | 1 | 除草剂乳油车间 | 付尔云 | 18865916650 |
|  | 急救医药箱 | 1 | 除草剂悬浮剂车间 | 郑旺 | 13606417628 |
|  | 急救医药箱 | 1 | 除草剂水剂车间 | 孙继勇 | 13370592668 |
|  | 洗眼器 | 6 | 气流粉碎车间 | 李宝华 | 15853482827 |
|  | 洗眼器 | 3 | 杀虫剂车间 | 孙洪进 | 17854122277 |
|  | 洗眼器 | 8 | 除草剂乳油车间 | 付尔云 | 18865916650 |
|  | 洗眼器 | 5 | 除草剂悬浮剂车间 | 郑旺 | 13606417628 |
|  | 洗眼器 | 5 | 除草剂水剂车间 | 孙继勇 | 13370592668 |
|  | 洗眼器 | 4 | 罐区 | 王旭亮 | 15054171509 |
|  | 淋浴器 | 1 | 杀虫剂车间 | 孙洪进 | 17854122277 |
|  | 淋浴器 | 2 | 除草剂乳油车间 | 付尔云 | 18865916650 |
|  | 淋浴器 | 1 | 除草剂悬浮剂车间 | 郑旺 | 13606417628 |
|  | 淋浴器 | 2 | 除草剂水剂车间 | 孙继勇 | 13370592668 |
|  | 淋浴器 | 1 | 罐区 | 王旭亮 | 15054171509 |
| 监控 报警 | 可燃气体泄漏报警探头 | 4 | 罐区 | 王旭亮 | 15054171509 |
|  | 可燃气体泄漏报警探头 | 8 | 仓库 | 田应城 | 18363018908 |
|  | 可燃气体泄漏报警探头 | 12 | 杀虫剂车间 | 孙洪进 | 17854122277 |
|  | 可燃气体泄漏报警探头 | 16 | 除草剂乳油车间 | 付尔云 | 18865916650 |
|  | 甲醇罐液位报警远传器 | 1 | 罐区 | 王旭亮 | 15054171509 |
|  | 二甲苯罐液位报警远传器 | 2 | 罐区 | 王旭亮 | 15054171509 |

## 附件5：应急监测方案

1  目的

为在发生环境污染事故时，最大限度地减少环境污染，降低经济损失，在事故处理和应急情况下，迅速及时地进行环境监测，特制定本方案。

2  适用范围

本方案适用于济南天邦化工有限公司突发环境事件应急情况监测。

3  基本原则及应急监测措施

3.1 基本原则

本方案是济南天邦化工有限公司环境保护工作的重要组成部分，必须服从各级环境污染事故应急处理指挥部的具体指挥和领导。坚持个人利益服从集体利益，局部利益服从全局利益，日常监测服从应急监测原则。

3.2 应急监测措施

针对突发环境风险事故发生、抢险应急的同时，委托监测公司按照监测方案对需要监测因子进行取样监测，在环境监测机构专业分析人员到达事故现场后，配合进行应急监测工作。

4  监测内容

4.1监测因子

结合企业的实际情况，主要针对大气、水体进行监测。环境监测因子见表1。

表1 环境监测因子

| 突发事件 | 监测环境 | 监测因子 |
| --- | --- | --- |
| 废水非正常排放 | 水体 | SS、COD、NH3-N、石油类 |
| 火灾、爆炸事故 | 大气 | TVOC、CO、NOX |

4.2 采样人员及分工

监测公司人员自行安排分配。

4.3 采样器材

根据监测公司人员的实际情况进行配置，一般包括大气采样器、便携式检测仪、采样瓶、塑料袋、活性炭管等。

4.4 安全防护设备

4.4.1 采样和现场监测人员安全防护设备的准备

根据具体情况，配备必要的现场监测人员安全防护设备。常用的有：

a）测爆仪等现场测定仪等。

b）防护服、防护手套、胶靴等防酸碱、防有机物渗透的各类防护用品。

c）各类防毒面具、防毒呼吸器（带氧气呼吸器）及常用的解毒药品。

d）防爆应急灯、醒目安全帽、带明显标志的小背心（色彩鲜艳且有荧光反射物）、救生衣、防护安全带（绳）、呼救器等。

4.4.2 采样和现场监测安全事项

① 应急监测，至少两人同行。

② 进入事故现场进行采样监测，应经现场指挥/警戒人员许可，在确认安全的情况下，按规定佩戴必需的防护设备（如防护服、防毒呼吸器等）。

③ 在确认安全的情况下使用现场应急监测仪器设备进行现场监测。

④ 进入水体或登高采样，应穿戴救生衣或佩戴防护安全带（绳）。

4.5监测方案

应急监测阶段采样点的设置一般以突发环境污染事件发生地点为中心或源头，结合气象和水文等地形条件，在其扩散方向合理布点，其中环境敏感点、生态脆弱点、饮用水源地、农田土壤和社会关注点应有采样点。应急监测不但应对突发环境污染事件污染的区域进行采样，同时也应在不会被污染的区域布设对照点位作为环境背景参照，在尚未受到污染的区域布设控制点位，对污染带移动过程形成动态监测。

项目应急监测方案：

表2 环境空气监测频次表

| 监测因子 | 监测点位 | 监测频次 | 追踪监测 |
| --- | --- | --- | --- |
| TVOC、CO、NOX | 事故发生地 污染物浓度的最大处 | 初始加密监测， 视污染物浓度递减 | 连续监测至浓度低于环境空气质量标准值或已接近可忽略水平为止 |
|  | 事故发生地最近的 居民居住区或其他敏感区 | 初始加密监测， 视污染物浓度递减 | 连续监测至浓度低于环境空气质量标准值或已接近可忽略水平为止 |
|  | 事故发生地的下风向50m、100m、500m、1000m处 | 4次/天 | 连续监测2～3天 |
|  | 事故发生地的下风向偏上45°和偏下45°以扇面100m、500m、1000m处 | 4次/天 | 连续监测2～3天 |
|  | 事故发生地上风向对照点 | 2次/应急期间 | ---- |

表3 水质监测频次表

| 监测因子 | 监测点位 | 监测频次 | 追踪监测 |
| --- | --- | --- | --- |
| SS、COD、NH3-N、石油类 | 事故发生地水体下游断面 | 初始加密监测， 视下游断面污染物浓度递减 | 两次监测浓度均低于同等级地表水标准值或已接近可忽略水平为止 |
|  | 事故发生地水体上游 | 1次/应急期间 | 以平行双样数据为准 |

应急监测项目本单位无法监测，委托监测公司进行相应的监测，并将数据上报商河县环保局，同时厂方对监测数据进行存档。

4.6监测方法

在环境突发事件发生后，尽快确定对环境影响大的主要污染物的种类以及污染程度，是应急监测在现场的首要工作。这项工作就是力争在最短时间内，采用最合适、最简单的分析方法获得最准确的环境监测数据。根据《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2010），建议企业应急监测优先采用快速检测管法。快速检测管法可通过监测结果随时判断突发环境污染事件的变化趋势，为突发环境事件应急决策提供客观依据。

## 附图1 项目位置图

## 附图2 环境受体分布图

## 附图3 平面布置图及雨水、污水管网图

## 附图4 应急疏散图

## 附图5 应急资源分布图

# Text boxes

应急救援领导小组

总指挥：张鹏

副总指挥：邓之亮

人员警戒 疏散引导小组   组长    孙洪进

污染源处理抢修小组      组长   邓筱

应急监测及事件调查小组  组长   李戈

安全防护救护小组        组长  田应城

紧急物品供应小组        组长   孙祥伟

应急联络小组            组长   孙忠明

企业各应急小队

事故发生车间

负责人

现场应急指挥中心

消防队

根据事态的严重性上报应急指挥中心

情况严重应上报

现场应急指挥中心

判断危险事故等级

启动应急预案

商河县人民政府

商河县环境监测站

医疗机构

请求外部救援小组

派出外部救援小组

支援队伍赶赴现场

进行现场环境监测

实施

现场抢险救援行动

事故发现人

启动政府应急预案

一级

一级

一级

二级

一

级

车间自行处理

三级

一级  二级

一级

二级

图6-1  应急响应程序

N

济南天邦化工有限公司

1.0km

N

水

原药

图例

消防沙

灭火器

乳化剂

调制

沉降检测

灌装

包装

不合格品

噪声

噪声、废包装

沉渣

原药

溶剂

乳化剂

调制

沉降检测

灌装

包装

不合格

废气、噪声

废包装、噪声

沉渣

粉尘

空气放空

压缩空气

检测

农药原药

后混合

捕集

粉碎

预混合

助剂

粉尘、噪声

填料

成品

检测

农药原药

包装

灌装

砂磨

搅拌

配料剪切

乳化剂等

粉尘

噪声

废气

粉尘、固废

噪声

原药

乳化剂

乳化

保温成囊

检测

包装

成囊剂

噪声

废气、噪声、废包装

废水

稳定剂

配制

乳化剂

搅拌

剪切

沉降

分装

检测合格

活性剂

各种原药

水

废气、噪声、

废包装

噪声

废水

沉渣

配制

助

剂

乳化剂

搅拌

搅拌

原药

搅拌

水

沉降

包装

噪声

废气、噪声、

废包装

沉渣